## Slide 1
IoT
ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
BUỔI 10/12 · NỐI TIẾP B4
B10: Web App & Mobile App — Cảnh báo Khí độc Khẩn cấp
Mở rộng hệ thống MQ-2 + Còi + Quạt của Buổi 4 thành ứng dụng cảnh báo an toàn tức thời, có thể tắt còi từ xa
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt
Nền tảng: Blynk IoT (App di động + Web Dashboard)
B10 App
340
Nồng độ Gas
BẬT
Còi + Quạt
Tắt còi từ xa
Lịch sử nồng độ Gas
Web Dashboard
340
Nồng độ Gas
BẬT
Trạng thái
Xu hướng Gas 24h
B10 ↔ B4
Minh hoạ bố cục giao diện App/Web — thiết kế thực tế tuỳ chỉnh trong Blynk.Console

## Slide 2
IoT
B10 · MỤC TIÊU BÀI HỌC
Mục tiêu bài học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
1
1
Thiết kế hệ thống cảnh báo mức độ ƯU TIÊN CAO (an toàn sinh mạng) trên nền tảng Blynk.
2
Kết hợp cảnh báo tự động (Event) với khả năng can thiệp thủ công (tắt còi từ xa) như đã học ở Buổi 9.
3
Hiểu cách thiết lập nhiều kênh nhận thông báo (App + Email) cho tình huống khẩn cấp.
4
Đánh giá được giới hạn của giải pháp phần mềm trong các tình huống đòi hỏi an toàn tuyệt đối.

## Slide 3
IoT
B10 · ÔN LẠI KIẾN THỨC
Nhắc lại hệ thống phần cứng B4
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
2
● Buổi 4 đã xây dựng: MQ-2 đo nồng độ Gas, nếu > 300 PPM → bật Còi hú (Buzzer) + bật Relay điều khiển Quạt thông gió.
● Hạn chế: nếu không có ai ở gần để nghe còi, sự cố có thể kéo dài mà không ai biết để xử lý (vd rò rỉ gas ban đêm, nhà xưởng ngoài giờ làm việc).
● Buổi 10 bổ sung: gửi cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại NGAY KHI phát hiện, đồng thời cho phép tắt còi từ xa sau khi đã xác nhận xử lý xong.
BÀI B10 SẼ MỞ RỘNG PHẦN NÀO?
Chỉ bổ sung PHẦN MỀM (thư viện Blynk + WiFi) — toàn bộ sơ đồ đấu dây và logic cảm biến/thiết bị chấp hành đã học ở B4 được giữ nguyên 100%, không cần lắp lại mạch.

## Slide 4
IoT
B10 · NỀN TẢNG
Blynk IoT là gì?
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
3
● Blynk IoT là nền tảng đám mây (Cloud) chuyên dụng cho thiết bị nhúng — cho phép thiết bị như ESP32-S3 gửi dữ liệu lên và nhận lệnh điều khiển xuống, hiển thị qua ứng dụng di động (iOS/Android) và Web Dashboard mà không cần tự xây server riêng.
● Mỗi loại thiết bị được định nghĩa bằng 1 "Template" — gồm Template ID, danh sách Datastream (dữ liệu trao đổi) và cấu hình Widget mặc định.
● Datastream (còn gọi là Virtual Pin, ký hiệu V0, V1, V2...) là các "kênh dữ liệu ảo" độc lập với chân GPIO vật lý — dùng để trao đổi bất kỳ loại dữ liệu nào (số, chuỗi, trạng thái) giữa firmware và Cloud.
● Mỗi thiết bị vật lý có 1 Auth Token duy nhất — đóng vai trò như "mật khẩu riêng" xác thực thiết bị đó với đúng tài khoản Cloud của người dùng.
● Firmware giao tiếp với Cloud qua 2 chiều: Blynk.virtualWrite(V_pin, value) để GỬI dữ liệu lên App/Web; hàm BLYNK_WRITE(V_pin) để NHẬN lệnh điều khiển từ App/Web gửi xuống.

## Slide 5
IoT
B10 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc kết nối Board — Cloud — App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
4
ESP32-S3 (B4)
Kết nối WiFi (Internet)
Blynk Cloud (Datastream)
App di động & Web Dashboard
Dữ liệu đi 2 CHIỀU qua Blynk Cloud: (1) Cảm biến → Board → Cloud → App/Web (giám sát), và (2) App/Web → Cloud → Board → Thiết bị chấp hành (điều khiển ngược lại, nếu bài có Switch/Slider).
Vận dụng cụ thể cho bài B10:
● Nồng độ khí Gas
● Trạng thái Còi + Quạt
● Tắt còi khẩn cấp từ xa

## Slide 6
IoT
B10 · CẤU HÌNH CLOUD
Bảng ánh xạ Datastream (Virtual Pin)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
5
Virtual Pin | Ý nghĩa dữ liệu | Kiểu dữ liệu / Đơn vị | Widget đề xuất
V0 | Nồng độ khí Gas | Integer, PPM | Gauge
V1 | Trạng thái Còi + Quạt | Integer, 0/1 (chỉ đọc) | LED
V2 | Tắt còi khẩn cấp từ xa | Integer, 0/1 | Button (App → Board)
Datastream được khai báo 1 lần trong Blynk.Console (Template → Datastreams), sau đó firmware chỉ cần gọi đúng số hiệu Virtual Pin (V0, V1...) tương ứng — không cần khai báo lại trong code.

## Slide 7
IoT
B10 · GIAO DIỆN APP
Thiết kế giao diện Mobile App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
6
B10 Dashboard
340
Nồng độ Gas
BẬT
Còi + Quạt
Tắt còi từ xa
Lịch sử nồng độ Gas
Danh sách Widget sử dụng:
Gauge (đồng hồ đo) — “Nồng độ Gas”
LED (đèn trạng thái) — “Còi + Quạt”
Switch (công tắc) — “Tắt còi từ xa”
SuperChart (biểu đồ) — “Lịch sử nồng độ Gas”
Nguyên tắc thiết kế: đặt Widget quan trọng nhất (cảnh báo, trạng thái) ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình, nhóm các Widget cùng loại cảm biến gần nhau, ưu tiên Gauge/LED cho dữ liệu cần đọc nhanh.

## Slide 8
IoT
B10 · GIAO DIỆN WEB
Thiết kế Web Dashboard
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
7
blynk.cloud — KMT Gas Safety Alert
340
Nồng độ Gas
BẬT
Trạng thái
Xu hướng Gas 24h
Khác biệt so với Mobile App:
● Web Dashboard phù hợp xem trên màn hình lớn (phòng điều khiển, máy tính bàn) — bố cục nhiều cột hơn App.
● Có thể chia sẻ Dashboard cho nhiều người xem (Viewer) mà không cần chia sẻ tài khoản đăng nhập chính.
● Truy cập trực tiếp qua trình duyệt tại web.blynk.cloud, không cần cài đặt ứng dụng.

## Slide 9
IoT
B10 · HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Quy trình cài đặt gồm 3 giai đoạn
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
8
GIAI ĐOẠN 1 Thiết lập Cloud (Web)
blynk.cloud
Đăng ký tài khoản Blynk
Tạo Template + Datastream
Tạo Device, lấy Auth Token
Dựng Web Dashboard
GIAI ĐOẠN 2 Thiết lập App di động
Blynk IoT App
Cài đặt Blynk IoT (App Store/Google Play)
Đăng nhập cùng tài khoản Bước 1
Dựng giao diện Mobile Widget
GIAI ĐOẠN 3 Nạp code & Kết nối
Arduino IDE
Dán Template ID + Auth Token vào code
Nạp code lên board qua Arduino IDE
Kiểm tra trạng thái Online, thử nghiệm
Toàn bộ 3 giai đoạn CHỈ cần làm 1 lần cho mỗi thiết bị — sau khi đã kết nối thành công, dữ liệu tự động cập nhật mỗi khi board bật nguồn.

## Slide 10
IoT
B10 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 1-2
Đăng ký tài khoản & Tạo Template (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
9
1
Mở trình duyệt, truy cập blynk.cloud, bấm "Sign Up" (hoặc "Create Account") để tạo tài khoản mới.
2
Nhập Email + Mật khẩu, hoặc chọn "Continue with Google" để đăng ký/đăng nhập nhanh — xác nhận email nếu hệ thống yêu cầu.
3
Sau khi đăng nhập thành công, vào mục "Templates" ở thanh menu bên trái (khu vực Developer Zone).
4
Bấm "+ New Template", đặt tên Template là "KMT Gas Safety Alert" để dễ nhận diện.
5
Chọn Hardware = "ESP32", Connection Type = "WiFi" (đúng loại board ESP32-S3 đang dùng) > bấm "Done" để hoàn tất tạo Template.
💡 Ghi nhớ chính xác tên Template — sẽ dùng lại khi tạo Device ở bước sau.

## Slide 11
IoT
B10 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 3
Thêm Datastream cho từng cảm biến (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
10
1
Trong Template vừa tạo, chuyển sang tab "Datastreams".
2
Bấm "+ New Datastream" > chọn loại "Virtual Pin".
3
Điền đầy đủ: Name (tên gợi nhớ), Pin (chọn đúng số V), Data Type (Integer/Double), giá trị Min/Max theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế ở slide trước.
4
Lặp lại thao tác trên cho đến khi tạo đủ 3 Datastream (V0 → V2) đúng theo bảng.
5
Bấm "Save" sau mỗi Datastream để lưu lại cấu hình.
💡 Đặt tên Datastream và Virtual Pin phải khớp CHÍNH XÁC với số hiệu V-pin dùng trong code ở các slide sau.

## Slide 12
IoT
B10 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 4
Tạo Device & lấy Auth Token (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
11
1
Vào mục "Devices" ở menu bên trái > bấm "+ New Device".
2
Chọn "From template" > chọn đúng Template "KMT Gas Safety Alert" vừa cấu hình ở bước trước.
3
Đặt tên riêng cho thiết bị (ví dụ "Trạm B10 - Phòng Lab") > bấm "Create".
4
Hệ thống hiển thị Auth Token — đây là "mật khẩu" DUY NHẤT của riêng thiết bị này, bấm biểu tượng copy để sao chép.
5
Dán chuỗi Auth Token vừa copy vào đúng dòng BLYNK_AUTH_TOKEN trong code Arduino (sẽ dùng ở các slide Mã nguồn tiếp theo).
💡 TUYỆT ĐỐI không chia sẻ Auth Token công khai (vd đăng lên GitHub/Facebook) — ai có Token đều điều khiển được thiết bị.

## Slide 13
IoT
B10 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 5
Dựng Web Dashboard — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
12
1
Trong Device vừa tạo, chuyển sang tab "Web Dashboard".
2
Bấm biểu tượng bút chì "Edit" để vào chế độ chỉnh sửa.
3
Từ khay Widget bên phải, kéo thả từng Widget (Gauge/LED/Chart...) tương ứng bảng thiết kế đã học vào vùng làm việc.
4
Bấm vào từng Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin tương ứng > đặt tên hiển thị, đơn vị, dải màu cảnh báo.
5
Sắp xếp lại vị trí/kích thước các Widget cho gọn gàng, dễ nhìn > bấm "Save".

## Slide 14
IoT
B10 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 6-7
Cài đặt & Đăng nhập Blynk IoT App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
13
1
Mở App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), tìm kiếm chính xác "Blynk IoT".
2
Cài đặt và mở ứng dụng vừa tải về.
3
Đăng nhập bằng ĐÚNG tài khoản đã dùng để tạo Template ở Bước 1 (email hoặc Google).
4
Ứng dụng tự động đồng bộ, hiển thị thiết bị vừa tạo trong danh sách "Devices".
5
Chạm vào thiết bị để mở — màn hình lúc này còn trống vì chưa có Widget nào được thêm.
💡 Lưu ý phân biệt "Blynk IoT" (app hiện hành) với "Blynk" bản cũ đã ngừng phát triển — cài nhầm sẽ không thấy Template/Device vừa tạo.

## Slide 15
IoT
B10 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 8-9
Dựng giao diện Mobile App — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
14
1
Chạm biểu tượng bút chì (Edit) ở góc trên bên phải màn hình thiết bị để vào chế độ chỉnh sửa.
2
Khay Widget trượt lên từ phía dưới màn hình — chọn và kéo thả từng Widget vào vùng làm việc.
3
Chạm vào Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế.
4
Tuỳ chỉnh tên hiển thị, màu sắc, dải giá trị (min/max) cho từng Widget để dễ đọc.
5
Kéo-thả sắp xếp lại vị trí các Widget, sau đó chạm dấu ✓ (Save) ở góc trên để lưu và thoát chế độ chỉnh sửa.

## Slide 16
IoT
B10 · HOÀN TẤT · BƯỚC 10-11
Nạp code & Kiểm tra kết nối thành công
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
15
1
Mở Arduino IDE trên máy tính, cài thư viện "Blynk" (Sketch > Include Library > Manage Libraries > tìm "Blynk").
2
Dán đầy đủ đoạn code ở 2 slide "Mã nguồn mở rộng" tiếp theo vào 1 file .ino.
3
Kiểm tra lại đã điền đúng: BLYNK_AUTH_TOKEN (lấy ở Bước 4), tên WiFi (ssid) và mật khẩu WiFi (pass).
4
Chọn đúng Board "ESP32S3 Dev Module" và cổng COM tương ứng trong Arduino IDE > bấm Upload.
5
Mở Serial Monitor (baud rate 115200) — quan sát dòng chữ xác nhận kết nối WiFi và Blynk thành công.
6
Quay lại App/Web: chấm tròn trạng thái thiết bị chuyển từ xám "Offline" sang xanh lá "Online", số liệu bắt đầu cập nhật realtime trên các Widget.

## Slide 17
IoT
B10 · XỬ LÝ SỰ CỐ
Các lỗi thường gặp khi cài đặt
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
16
Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách khắc phục
Thiết bị luôn hiện "Offline" | Sai Auth Token, hoặc sai tên/mật khẩu WiFi trong code | Kiểm tra lại BLYNK_AUTH_TOKEN dán đúng; xem Serial Monitor để xác nhận board đã kết nối được WiFi
Widget không hiển thị số liệu (mãi 0 hoặc trống) | Widget gán sai Virtual Pin, hoặc code chưa gọi đúng Blynk.virtualWrite() | Vào chỉnh sửa Widget > kiểm tra mục DATASTREAM đã chọn đúng V-pin theo bảng ánh xạ chưa
App điện thoại không thấy Device/Template mới | Đăng nhập App bằng tài khoản khác với tài khoản tạo Template trên Web | Đăng xuất, đăng nhập lại đúng email đã dùng trên Blynk.Console; kéo màn hình để làm mới
Gạt Switch trên App nhưng thiết bị không phản ứng | Thiếu hàm BLYNK_WRITE(V_pin) tương ứng trong code, hoặc thiết bị đang mất kết nối | Kiểm tra code có định nghĩa đúng BLYNK_WRITE() cho đúng V-pin; kiểm tra trạng thái Online
Không nhận được thông báo dù đã vượt ngưỡng | Automation chưa được Bật (Enable), hoặc App bị chặn quyền thông báo | Kiểm tra trạng thái Enable trong tab Automations; vào Cài đặt điện thoại > Thông báo > cho phép Blynk IoT gửi
Cài nhầm app "Blynk" bản cũ thay vì "Blynk IoT" | Không để ý tên ứng dụng chính xác khi tìm trên App Store/Google Play | Gỡ bản cũ, tìm chính xác "Blynk IoT" (icon chữ B nền xanh lá mới) để cài lại

## Slide 18
IoT
B10 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Kết nối WiFi & Blynk Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
17
#include <WiFi.h>
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "{tmpl_name}"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char ssid[] = "TEN_WIFI_CUA_BAN";
char pass[] = "MAT_KHAU_WIFI";
BlynkTimer timer;

## Slide 19
IoT
B10 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Xử lý logic & Gửi dữ liệu lên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
18
bool alarmMuted = false;
// Nut "Tat coi tu xa" tren App - CHI tat am thanh, quat van chay de tiep tuc
// thong gio cho den khi nong do that su giam ve nguong an toan
BLYNK_WRITE(V2) {
alarmMuted = param.asInt();
}
void sendSensorData() {
int gasPpm = analogRead(GAS_PIN);
Blynk.virtualWrite(V0, gasPpm);
bool danger = gasPpm > 300;
digitalWrite(FAN_RELAY_PIN, danger ? HIGH : LOW); // Quat luon phan ung dung nguong
digitalWrite(BUZZER_PIN, (danger && !alarmMuted) ? HIGH : LOW);
Blynk.virtualWrite(V1, danger ? 1 : 0);
if (danger && !alarmMuted) {
Blynk.logEvent("gas_alert", "NGUY HIEM: Nong do khi Gas vuot nguong an toan!");
}
if (!danger) alarmMuted = false; // Tu dong reset trang thai muted khi da an toan tro lai
}

## Slide 20
IoT
B10 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Khởi tạo & Vòng lặp chính
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
19
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(FAN_RELAY_PIN, OUTPUT);
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
timer.setInterval(1000L, sendSensorData); // canh bao an toan can chu ky nhanh hon
}
void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
}

## Slide 21
IoT
B10 · TỰ ĐỘNG HOÁ
Cảnh báo & Automation trên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
20
QUY TẮC AUTOMATION CHO BÀI B10
Event "gas_alert" cấu hình gửi ĐỒNG THỜI thông báo đẩy + email trong Blynk.Console (khác Buổi 8 chỉ cần thông báo đẩy) — vì đây là cảnh báo mức độ an toàn cao, cần nhiều kênh dự phòng để chắc chắn có người nhận được.
Các bước cấu hình trên Blynk.Console (Web):
1
Mở thiết bị trên Blynk.Console > chuyển sang tab "Automations" > bấm "+ Create Automation".
2
Đặt tên quy tắc dễ nhớ > phần "IF" chọn đúng Datastream cần theo dõi > chọn phép so sánh (>, <, =) > nhập giá trị ngưỡng.
3
Phần "THEN" chọn hành động "Send Notification" (thông báo đẩy) và/hoặc "Send Email" > soạn nội dung cảnh báo.
4
Bấm "Save" rồi gạt công tắc "Enable" ở đầu quy tắc để chính thức kích hoạt — có thể Tắt/Bật lại bất cứ lúc nào mà không cần sửa code.

## Slide 22
IoT
B10 · ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
Giá trị thực tế khi có App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
21
An toàn phòng thí nghiệm hoá chất ngoài giờ
Cán bộ trực nhận cảnh báo tức thời dù đang ở nhà, kịp thời điều động xử lý sự cố ban đêm/cuối tuần.
Giám sát bếp gas nhà hàng/khu công nghiệp
Chủ cơ sở theo dõi được tình trạng an toàn khí gas của nhiều địa điểm cùng lúc trên 1 dashboard.
Tuân thủ quy định an toàn lao động
Lưu vết lịch sử sự cố (log) phục vụ báo cáo, kiểm tra an toàn định kỳ theo quy định.
Tích hợp với hệ thống PCCC
Có thể mở rộng kết nối tín hiệu cảnh báo sang hệ thống báo cháy trung tâm của toà nhà.

## Slide 23
IoT
B10 · LƯU Ý TRIỂN KHAI
Lưu ý khi triển khai thực tế
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
22
!
TUYỆT ĐỐI không để nút "Tắt còi từ xa" tắt luôn Quạt thông gió — code mẫu cố ý tách riêng 2 relay để quạt vẫn hoạt động dù còi đã tắt, tránh chủ quan gây nguy hiểm.
!
Giải pháp cảnh báo qua Internet vẫn có ĐỘ TRỄ và phụ thuộc kết nối mạng — với an toàn cháy nổ thực tế PHẢI có còi/hệ thống cảnh báo tại chỗ hoạt động độc lập, App chỉ là lớp bổ sung.
!
Cần đặt lại (reset) trạng thái "đã tắt còi" mỗi khi nồng độ khí trở lại mức nguy hiểm mới — tránh trường hợp còi bị tắt vĩnh viễn sau lần đầu.
!
Chu kỳ gửi dữ liệu nhanh hơn (1 giây) so với Buổi 7-9 sẽ tiêu tốn nhiều hạn mức (quota) tài khoản Blynk hơn — cần cân nhắc gói dịch vụ phù hợp khi triển khai thật.

## Slide 24
IoT
B10 · ÔN TẬP
Câu hỏi thảo luận cuối buổi
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
23
Q1
Vì sao nút "Tắt còi từ xa" trong code mẫu không tắt luôn Relay quạt thông gió?
Q2
Điều gì xảy ra nếu người dùng tắt còi từ xa nhưng nồng độ khí gas vẫn đang tăng? Code hiện tại xử lý tình huống này như thế nào?
Q3
So sánh mức độ "khẩn cấp" giữa Event ở Buổi 8 (cảnh báo ngập) và Buổi 10 (cảnh báo khí độc) — nên khác nhau ở điểm nào khi cấu hình kênh thông báo?
Q4
Tại sao tài liệu nhấn mạnh "App chỉ là lớp bổ sung", không thể thay thế hoàn toàn còi báo động vật lý tại chỗ?

## Slide 25
IoT
B10 · TỔNG KẾT
Tổng kết buổi học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B10
24
Những điều đã đạt được:
● Đã xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn mức độ khẩn cấp cao, kết hợp Event đa kênh và điều khiển thủ công có kiểm soát.
● Hiểu rõ ranh giới trách nhiệm giữa phần cứng tại chỗ (bắt buộc, độc lập) và App giám sát từ xa (hỗ trợ, có độ trễ).
● Có khả năng thiết kế logic an toàn "fail-safe" — ưu tiên an toàn vật lý hơn tiện lợi điều khiển từ xa.
CHUẨN BỊ CHO BUỔI TIẾP THEO
Buổi 11: Mở rộng trạm HMI Buổi 5 thành Dashboard tổng hợp nhiều cảm biến trên cùng 1 màn hình App/Web.

## Slide 26
IoT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
B10: Cảnh báo Khí độc Khẩn cấp
B10 App
340
Nồng độ Gas
BẬT
Còi + Quạt
Tắt còi từ xa
Lịch sử nồng độ Gas
Web Dashboard
340
Nồng độ Gas
BẬT
Trạng thái
Xu hướng Gas 24h
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt · datnlt@tdmu.edu.vn