## Slide 1
IoT
ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
BUỔI 11/12 · NỐI TIẾP B5
B11: Web App & Mobile App — Trạm HMI Tổng hợp từ xa
Mở rộng trạm HMI (LCD + DHT11 + MQ-2 + LED) của Buổi 5 thành Dashboard tổng hợp nhiều cảm biến trên App/Web
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt
Nền tảng: Blynk IoT (App di động + Web Dashboard)
B11 App
29°C
Nhiệt độ
60%
Độ ẩm
180
Gas PPM
TẮT
Cảnh báo
Web Dashboard
29°C
Nhiệt độ
60%
Độ ẩm
180
Gas PPM
B11 ↔ B5
Minh hoạ bố cục giao diện App/Web — thiết kế thực tế tuỳ chỉnh trong Blynk.Console

## Slide 2
IoT
B11 · MỤC TIÊU BÀI HỌC
Mục tiêu bài học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
1
1
Thiết kế Dashboard tổng hợp NHIỀU cảm biến trên cùng 1 màn hình App/Web — mở rộng khái niệm HMI đã học ở Buổi 5 ra không gian từ xa.
2
Sử dụng bố cục nhiều Tab/nhiều trang trong Blynk App cho hệ thống có nhiều nhóm dữ liệu.
3
So sánh ưu — nhược điểm giữa HMI tại chỗ (LCD vật lý) và HMI từ xa (App/Web) trong cùng 1 hệ thống.
4
Thiết lập Web Dashboard dùng cho "phòng điều khiển trung tâm" xem nhiều trạm cùng lúc.

## Slide 3
IoT
B11 · ÔN LẠI KIẾN THỨC
Nhắc lại hệ thống phần cứng B5
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
2
● Buổi 5 đã xây dựng: LCD1602 hiển thị tổng hợp Nhiệt độ/Độ ẩm (DHT11) + Nồng độ Gas (MQ-2), có LED cảnh báo khi Gas > 300 PPM.
● Hạn chế: đây là HMI CHỈ xem được tại chỗ — đúng như tên gọi "Human-Machine Interface" nhưng "Human" phải đứng ngay cạnh máy.
● Buổi 11 chuyển hoá toàn bộ nội dung màn hình LCD đó thành 1 Dashboard xem được từ bất kỳ đâu, đồng thời KHÔNG bỏ LCD tại chỗ (2 lớp hiển thị song song).
BÀI B11 SẼ MỞ RỘNG PHẦN NÀO?
Chỉ bổ sung PHẦN MỀM (thư viện Blynk + WiFi) — toàn bộ sơ đồ đấu dây và logic cảm biến/thiết bị chấp hành đã học ở B5 được giữ nguyên 100%, không cần lắp lại mạch.

## Slide 4
IoT
B11 · NỀN TẢNG
Blynk IoT là gì?
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
3
● Blynk IoT là nền tảng đám mây (Cloud) chuyên dụng cho thiết bị nhúng — cho phép thiết bị như ESP32-S3 gửi dữ liệu lên và nhận lệnh điều khiển xuống, hiển thị qua ứng dụng di động (iOS/Android) và Web Dashboard mà không cần tự xây server riêng.
● Mỗi loại thiết bị được định nghĩa bằng 1 "Template" — gồm Template ID, danh sách Datastream (dữ liệu trao đổi) và cấu hình Widget mặc định.
● Datastream (còn gọi là Virtual Pin, ký hiệu V0, V1, V2...) là các "kênh dữ liệu ảo" độc lập với chân GPIO vật lý — dùng để trao đổi bất kỳ loại dữ liệu nào (số, chuỗi, trạng thái) giữa firmware và Cloud.
● Mỗi thiết bị vật lý có 1 Auth Token duy nhất — đóng vai trò như "mật khẩu riêng" xác thực thiết bị đó với đúng tài khoản Cloud của người dùng.
● Firmware giao tiếp với Cloud qua 2 chiều: Blynk.virtualWrite(V_pin, value) để GỬI dữ liệu lên App/Web; hàm BLYNK_WRITE(V_pin) để NHẬN lệnh điều khiển từ App/Web gửi xuống.

## Slide 5
IoT
B11 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc kết nối Board — Cloud — App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
4
ESP32-S3 (B5)
Kết nối WiFi (Internet)
Blynk Cloud (Datastream)
App di động & Web Dashboard
Dữ liệu đi 2 CHIỀU qua Blynk Cloud: (1) Cảm biến → Board → Cloud → App/Web (giám sát), và (2) App/Web → Cloud → Board → Thiết bị chấp hành (điều khiển ngược lại, nếu bài có Switch/Slider).
Vận dụng cụ thể cho bài B11:
● Nhiệt độ không khí
● Độ ẩm không khí
● Nồng độ khí Gas
● Trạng thái LED cảnh báo

## Slide 6
IoT
B11 · CẤU HÌNH CLOUD
Bảng ánh xạ Datastream (Virtual Pin)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
5
Virtual Pin | Ý nghĩa dữ liệu | Kiểu dữ liệu / Đơn vị | Widget đề xuất
V0 | Nhiệt độ không khí | Double, °C | Gauge
V1 | Độ ẩm không khí | Double, % | Gauge
V2 | Nồng độ khí Gas | Integer, PPM | Gauge
V3 | Trạng thái LED cảnh báo | Integer, 0/1 (chỉ đọc) | LED
Datastream được khai báo 1 lần trong Blynk.Console (Template → Datastreams), sau đó firmware chỉ cần gọi đúng số hiệu Virtual Pin (V0, V1...) tương ứng — không cần khai báo lại trong code.

## Slide 7
IoT
B11 · GIAO DIỆN APP
Thiết kế giao diện Mobile App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
6
B11 Dashboard
29°C
Nhiệt độ
60%
Độ ẩm
180
Gas PPM
TẮT
Cảnh báo
Danh sách Widget sử dụng:
Gauge (đồng hồ đo) — “Nhiệt độ”
Gauge (đồng hồ đo) — “Độ ẩm”
Gauge (đồng hồ đo) — “Gas PPM”
LED (đèn trạng thái) — “Cảnh báo”
Nguyên tắc thiết kế: đặt Widget quan trọng nhất (cảnh báo, trạng thái) ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình, nhóm các Widget cùng loại cảm biến gần nhau, ưu tiên Gauge/LED cho dữ liệu cần đọc nhanh.

## Slide 8
IoT
B11 · GIAO DIỆN WEB
Thiết kế Web Dashboard
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
7
blynk.cloud — KMT Remote HMI Station
29°C
Nhiệt độ
60%
Độ ẩm
180
Gas PPM
TẮT
Cảnh báo
Tổng hợp 24h
Online
Trạng thái trạm
Khác biệt so với Mobile App:
● Web Dashboard phù hợp xem trên màn hình lớn (phòng điều khiển, máy tính bàn) — bố cục nhiều cột hơn App.
● Có thể chia sẻ Dashboard cho nhiều người xem (Viewer) mà không cần chia sẻ tài khoản đăng nhập chính.
● Truy cập trực tiếp qua trình duyệt tại web.blynk.cloud, không cần cài đặt ứng dụng.

## Slide 9
IoT
B11 · HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Quy trình cài đặt gồm 3 giai đoạn
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
8
GIAI ĐOẠN 1 Thiết lập Cloud (Web)
blynk.cloud
Đăng ký tài khoản Blynk
Tạo Template + Datastream
Tạo Device, lấy Auth Token
Dựng Web Dashboard
GIAI ĐOẠN 2 Thiết lập App di động
Blynk IoT App
Cài đặt Blynk IoT (App Store/Google Play)
Đăng nhập cùng tài khoản Bước 1
Dựng giao diện Mobile Widget
GIAI ĐOẠN 3 Nạp code & Kết nối
Arduino IDE
Dán Template ID + Auth Token vào code
Nạp code lên board qua Arduino IDE
Kiểm tra trạng thái Online, thử nghiệm
Toàn bộ 3 giai đoạn CHỈ cần làm 1 lần cho mỗi thiết bị — sau khi đã kết nối thành công, dữ liệu tự động cập nhật mỗi khi board bật nguồn.

## Slide 10
IoT
B11 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 1-2
Đăng ký tài khoản & Tạo Template (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
9
1
Mở trình duyệt, truy cập blynk.cloud, bấm "Sign Up" (hoặc "Create Account") để tạo tài khoản mới.
2
Nhập Email + Mật khẩu, hoặc chọn "Continue with Google" để đăng ký/đăng nhập nhanh — xác nhận email nếu hệ thống yêu cầu.
3
Sau khi đăng nhập thành công, vào mục "Templates" ở thanh menu bên trái (khu vực Developer Zone).
4
Bấm "+ New Template", đặt tên Template là "KMT Remote HMI Station" để dễ nhận diện.
5
Chọn Hardware = "ESP32", Connection Type = "WiFi" (đúng loại board ESP32-S3 đang dùng) > bấm "Done" để hoàn tất tạo Template.
💡 Ghi nhớ chính xác tên Template — sẽ dùng lại khi tạo Device ở bước sau.

## Slide 11
IoT
B11 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 3
Thêm Datastream cho từng cảm biến (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
10
1
Trong Template vừa tạo, chuyển sang tab "Datastreams".
2
Bấm "+ New Datastream" > chọn loại "Virtual Pin".
3
Điền đầy đủ: Name (tên gợi nhớ), Pin (chọn đúng số V), Data Type (Integer/Double), giá trị Min/Max theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế ở slide trước.
4
Lặp lại thao tác trên cho đến khi tạo đủ 4 Datastream (V0 → V3) đúng theo bảng.
5
Bấm "Save" sau mỗi Datastream để lưu lại cấu hình.
💡 Đặt tên Datastream và Virtual Pin phải khớp CHÍNH XÁC với số hiệu V-pin dùng trong code ở các slide sau.

## Slide 12
IoT
B11 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 4
Tạo Device & lấy Auth Token (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
11
1
Vào mục "Devices" ở menu bên trái > bấm "+ New Device".
2
Chọn "From template" > chọn đúng Template "KMT Remote HMI Station" vừa cấu hình ở bước trước.
3
Đặt tên riêng cho thiết bị (ví dụ "Trạm B11 - Phòng Lab") > bấm "Create".
4
Hệ thống hiển thị Auth Token — đây là "mật khẩu" DUY NHẤT của riêng thiết bị này, bấm biểu tượng copy để sao chép.
5
Dán chuỗi Auth Token vừa copy vào đúng dòng BLYNK_AUTH_TOKEN trong code Arduino (sẽ dùng ở các slide Mã nguồn tiếp theo).
💡 TUYỆT ĐỐI không chia sẻ Auth Token công khai (vd đăng lên GitHub/Facebook) — ai có Token đều điều khiển được thiết bị.

## Slide 13
IoT
B11 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 5
Dựng Web Dashboard — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
12
1
Trong Device vừa tạo, chuyển sang tab "Web Dashboard".
2
Bấm biểu tượng bút chì "Edit" để vào chế độ chỉnh sửa.
3
Từ khay Widget bên phải, kéo thả từng Widget (Gauge/LED/Chart...) tương ứng bảng thiết kế đã học vào vùng làm việc.
4
Bấm vào từng Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin tương ứng > đặt tên hiển thị, đơn vị, dải màu cảnh báo.
5
Sắp xếp lại vị trí/kích thước các Widget cho gọn gàng, dễ nhìn > bấm "Save".

## Slide 14
IoT
B11 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 6-7
Cài đặt & Đăng nhập Blynk IoT App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
13
1
Mở App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), tìm kiếm chính xác "Blynk IoT".
2
Cài đặt và mở ứng dụng vừa tải về.
3
Đăng nhập bằng ĐÚNG tài khoản đã dùng để tạo Template ở Bước 1 (email hoặc Google).
4
Ứng dụng tự động đồng bộ, hiển thị thiết bị vừa tạo trong danh sách "Devices".
5
Chạm vào thiết bị để mở — màn hình lúc này còn trống vì chưa có Widget nào được thêm.
💡 Lưu ý phân biệt "Blynk IoT" (app hiện hành) với "Blynk" bản cũ đã ngừng phát triển — cài nhầm sẽ không thấy Template/Device vừa tạo.

## Slide 15
IoT
B11 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 8-9
Dựng giao diện Mobile App — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
14
1
Chạm biểu tượng bút chì (Edit) ở góc trên bên phải màn hình thiết bị để vào chế độ chỉnh sửa.
2
Khay Widget trượt lên từ phía dưới màn hình — chọn và kéo thả từng Widget vào vùng làm việc.
3
Chạm vào Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế.
4
Tuỳ chỉnh tên hiển thị, màu sắc, dải giá trị (min/max) cho từng Widget để dễ đọc.
5
Kéo-thả sắp xếp lại vị trí các Widget, sau đó chạm dấu ✓ (Save) ở góc trên để lưu và thoát chế độ chỉnh sửa.

## Slide 16
IoT
B11 · HOÀN TẤT · BƯỚC 10-11
Nạp code & Kiểm tra kết nối thành công
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
15
1
Mở Arduino IDE trên máy tính, cài thư viện "Blynk" (Sketch > Include Library > Manage Libraries > tìm "Blynk").
2
Dán đầy đủ đoạn code ở 2 slide "Mã nguồn mở rộng" tiếp theo vào 1 file .ino.
3
Kiểm tra lại đã điền đúng: BLYNK_AUTH_TOKEN (lấy ở Bước 4), tên WiFi (ssid) và mật khẩu WiFi (pass).
4
Chọn đúng Board "ESP32S3 Dev Module" và cổng COM tương ứng trong Arduino IDE > bấm Upload.
5
Mở Serial Monitor (baud rate 115200) — quan sát dòng chữ xác nhận kết nối WiFi và Blynk thành công.
6
Quay lại App/Web: chấm tròn trạng thái thiết bị chuyển từ xám "Offline" sang xanh lá "Online", số liệu bắt đầu cập nhật realtime trên các Widget.

## Slide 17
IoT
B11 · XỬ LÝ SỰ CỐ
Các lỗi thường gặp khi cài đặt
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
16
Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách khắc phục
Thiết bị luôn hiện "Offline" | Sai Auth Token, hoặc sai tên/mật khẩu WiFi trong code | Kiểm tra lại BLYNK_AUTH_TOKEN dán đúng; xem Serial Monitor để xác nhận board đã kết nối được WiFi
Widget không hiển thị số liệu (mãi 0 hoặc trống) | Widget gán sai Virtual Pin, hoặc code chưa gọi đúng Blynk.virtualWrite() | Vào chỉnh sửa Widget > kiểm tra mục DATASTREAM đã chọn đúng V-pin theo bảng ánh xạ chưa
App điện thoại không thấy Device/Template mới | Đăng nhập App bằng tài khoản khác với tài khoản tạo Template trên Web | Đăng xuất, đăng nhập lại đúng email đã dùng trên Blynk.Console; kéo màn hình để làm mới
Gạt Switch trên App nhưng thiết bị không phản ứng | Thiếu hàm BLYNK_WRITE(V_pin) tương ứng trong code, hoặc thiết bị đang mất kết nối | Kiểm tra code có định nghĩa đúng BLYNK_WRITE() cho đúng V-pin; kiểm tra trạng thái Online
Không nhận được thông báo dù đã vượt ngưỡng | Automation chưa được Bật (Enable), hoặc App bị chặn quyền thông báo | Kiểm tra trạng thái Enable trong tab Automations; vào Cài đặt điện thoại > Thông báo > cho phép Blynk IoT gửi
Cài nhầm app "Blynk" bản cũ thay vì "Blynk IoT" | Không để ý tên ứng dụng chính xác khi tìm trên App Store/Google Play | Gỡ bản cũ, tìm chính xác "Blynk IoT" (icon chữ B nền xanh lá mới) để cài lại

## Slide 18
IoT
B11 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Kết nối WiFi & Blynk Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
17
#include <WiFi.h>
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "{tmpl_name}"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char ssid[] = "TEN_WIFI_CUA_BAN";
char pass[] = "MAT_KHAU_WIFI";
BlynkTimer timer;

## Slide 19
IoT
B11 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Xử lý logic & Gửi dữ liệu lên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
18
void sendSensorData() {
int temp = analogRead(DHT_PIN);
int humi = dhtReadHumidity(DHT_PIN);
int gasPpm = analogRead(GAS_PIN);
bool alertOn = gasPpm > 300;
// Gui dong thoi ca 4 Datastream len Cloud - dung 1 chu ky nhu LCD tai cho
Blynk.virtualWrite(V0, temp);
Blynk.virtualWrite(V1, humi);
Blynk.virtualWrite(V2, gasPpm);
Blynk.virtualWrite(V3, alertOn ? 1 : 0);
digitalWrite(LED_PIN, alertOn ? HIGH : LOW);
// LCD tai cho VAN hoat dong song song, khong phu thuoc vao Cloud
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T:"); lcd.print(temp); lcd.print("C H:"); lcd.print(humi); lcd.print("% ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Gas PPM: "); lcd.print(gasPpm); lcd.print(" ");
}

## Slide 20
IoT
B11 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Khởi tạo & Vòng lặp chính
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
19
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
lcd.begin(16, 2);
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
timer.setInterval(2000L, sendSensorData);
}
void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
}

## Slide 21
IoT
B11 · TỰ ĐỘNG HOÁ
Cảnh báo & Automation trên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
20
QUY TẮC AUTOMATION CHO BÀI B11
Web Dashboard (Blynk.Console) được chia sẻ cho nhiều tài khoản "Viewer" — nhân viên trực chỉ xem được số liệu, không có quyền chỉnh sửa Datastream hay Automation, đúng mô hình phân quyền phòng điều khiển trung tâm thực tế.
Các bước cấu hình trên Blynk.Console (Web):
1
Mở thiết bị trên Blynk.Console > chuyển sang tab "Automations" > bấm "+ Create Automation".
2
Đặt tên quy tắc dễ nhớ > phần "IF" chọn đúng Datastream cần theo dõi > chọn phép so sánh (>, <, =) > nhập giá trị ngưỡng.
3
Phần "THEN" chọn hành động "Send Notification" (thông báo đẩy) và/hoặc "Send Email" > soạn nội dung cảnh báo.
4
Bấm "Save" rồi gạt công tắc "Enable" ở đầu quy tắc để chính thức kích hoạt — có thể Tắt/Bật lại bất cứ lúc nào mà không cần sửa code.

## Slide 22
IoT
B11 · ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
Giá trị thực tế khi có App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
21
Phòng điều khiển trung tâm (Control Room)
Một màn hình lớn hiển thị Web Dashboard tổng hợp — đúng vai trò SCADA thu nhỏ đã nhắc đến ở Buổi 5.
Giám sát đa trạm cùng lúc
Một tài khoản quản trị viên xem được nhiều trạm HMI đặt tại nhiều vị trí khác nhau trên cùng 1 Web Dashboard.
Phân quyền xem/điều khiển
Nhân viên vận hành chỉ xem, quản lý cấp cao có quyền chỉnh Automation — mô hình phân quyền phổ biến trong công nghiệp.
Bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance)
Lịch sử dữ liệu tổng hợp giúp phát hiện xu hướng bất thường trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

## Slide 23
IoT
B11 · LƯU Ý TRIỂN KHAI
Lưu ý khi triển khai thực tế
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
22
!
Gộp nhiều cảm biến vào cùng 1 chu kỳ gửi (timer.setInterval) có thể làm chậm phản hồi nếu 1 cảm biến bị treo — nên cân nhắc tách chu kỳ riêng cho dữ liệu quan trọng.
!
Web Dashboard và Mobile App dùng chung Datastream nhưng có thể cấu hình Widget khác nhau — cần thiết kế riêng cho từng nền tảng thay vì sao chép y hệt.
!
Khi số lượng Datastream tăng lên (4 trở lên), cần tổ chức layout bằng Tab/nhóm Widget để tránh giao diện App bị rối.
!
Phân quyền Viewer/Admin cần cấu hình đúng trong Blynk.Console — cấp nhầm quyền chỉnh sửa cho tài khoản không phù hợp có thể gây rủi ro vận hành.

## Slide 24
IoT
B11 · ÔN TẬP
Câu hỏi thảo luận cuối buổi
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
23
Q1
LCD tại chỗ và Dashboard từ xa trong bài này có phụ thuộc lẫn nhau không? Điều gì xảy ra với LCD nếu mất kết nối Internet?
Q2
Vì sao Web Dashboard phù hợp hơn Mobile App cho vai trò "phòng điều khiển trung tâm giám sát nhiều trạm"?
Q3
Nêu 1 tình huống nên tách chu kỳ gửi dữ liệu Gas (nhanh hơn) ra khỏi chu kỳ gửi Nhiệt độ/Độ ẩm (chậm hơn) thay vì gộp chung như code mẫu.
Q4
Phân quyền Viewer/Admin trong Blynk.Console giải quyết vấn đề gì so với việc chia sẻ chung 1 Auth Token cho tất cả mọi người?

## Slide 25
IoT
B11 · TỔNG KẾT
Tổng kết buổi học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B11
24
Những điều đã đạt được:
● Đã nâng cấp khái niệm HMI từ "tại chỗ" (Buổi 5) lên "từ xa, đa nền tảng, đa người dùng" (Buổi 11).
● Biết cách tổ chức Dashboard nhiều Datastream một cách khoa học cho cả Mobile App và Web.
● Hiểu được vai trò phân quyền trong hệ thống giám sát công nghiệp thực tế.
CHUẨN BỊ CHO BUỔI TIẾP THEO
Buổi 12: Bài tổng hợp cuối cùng — kết nối đầy đủ 4 cảm biến của Buổi 6 thành 1 nền tảng Cloud hoàn chỉnh với Automation đa điều kiện.

## Slide 26
IoT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
B11: Trạm HMI Tổng hợp từ xa
B11 App
29°C
Nhiệt độ
60%
Độ ẩm
180
Gas PPM
TẮT
Cảnh báo
Web Dashboard
29°C
Nhiệt độ
60%
Độ ẩm
180
Gas PPM
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt · datnlt@tdmu.edu.vn