## Slide 1
IoT
ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
BUỔI 12/12 · NỐI TIẾP B6
B12: Web App & Mobile App — Nền tảng IoT Đa thông số Hoàn chỉnh
Đưa toàn bộ trạm đa cảm biến của Buổi 6 lên nền tảng Cloud hoàn chỉnh — bài tổng hợp khép kín chuỗi App B7-B12
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt
Nền tảng: Blynk IoT (App di động + Web Dashboard)
B12 App
28°C
Nhiệt độ
62%
Độ ẩm
110
Gas PPM
45cm
Mực nước
Web Dashboard
28°C
Nhiệt độ
62%
Độ ẩm
110
Gas PPM
B12 ↔ B6
Minh hoạ bố cục giao diện App/Web — thiết kế thực tế tuỳ chỉnh trong Blynk.Console

## Slide 2
IoT
B12 · MỤC TIÊU BÀI HỌC
Mục tiêu bài học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
1
1
Tổng hợp toàn bộ kỹ thuật đã học từ Buổi 7-11 (virtualWrite, BLYNK_WRITE, logEvent, đa Widget, phân quyền) vào 1 hệ thống hoàn chỉnh.
2
Thay thế cách "gửi chuỗi JSON qua Serial" của Buổi 6 bằng việc gửi thật lên Blynk Cloud — hoàn thiện vòng đời dữ liệu Telemetry đã giới thiệu khái niệm ở B0/B6.
3
Thiết lập Automation đa điều kiện (OR) trên Cloud, tương ứng với logic if(gasPpm > 300 || waterLevel < 15) đã viết ở Buổi 6.
4
Đánh giá tổng thể một hệ thống IoT hoàn chỉnh: Cảm biến → Vi điều khiển → Cloud → App/Web → Cảnh báo → Con người ra quyết định.

## Slide 3
IoT
B12 · ÔN LẠI KIẾN THỨC
Nhắc lại hệ thống phần cứng B6
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
2
● Buổi 6 đã xây dựng: đọc đồng thời DHT11, MQ-2, HC-SR04 → LCD hiển thị tổng hợp, LED cảnh báo khi Gas > 300 PPM HOẶC Mực nước < 15cm, in JSON minh hoạ ra Serial Monitor.
● Hạn chế lớn nhất được nêu rõ ngay từ Buổi 6: "gửi Cloud" khi đó CHỈ in JSON ra Serial để minh hoạ cấu trúc — chưa thực sự kết nối Internet.
● Buổi 12 hoàn thiện đúng phần còn thiếu đó: chuỗi JSON minh hoạ ngày xưa nay trở thành 4 lệnh Blynk.virtualWrite() thật sự gửi lên Cloud.
BÀI B12 SẼ MỞ RỘNG PHẦN NÀO?
Chỉ bổ sung PHẦN MỀM (thư viện Blynk + WiFi) — toàn bộ sơ đồ đấu dây và logic cảm biến/thiết bị chấp hành đã học ở B6 được giữ nguyên 100%, không cần lắp lại mạch.

## Slide 4
IoT
B12 · NỀN TẢNG
Blynk IoT là gì?
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
3
● Blynk IoT là nền tảng đám mây (Cloud) chuyên dụng cho thiết bị nhúng — cho phép thiết bị như ESP32-S3 gửi dữ liệu lên và nhận lệnh điều khiển xuống, hiển thị qua ứng dụng di động (iOS/Android) và Web Dashboard mà không cần tự xây server riêng.
● Mỗi loại thiết bị được định nghĩa bằng 1 "Template" — gồm Template ID, danh sách Datastream (dữ liệu trao đổi) và cấu hình Widget mặc định.
● Datastream (còn gọi là Virtual Pin, ký hiệu V0, V1, V2...) là các "kênh dữ liệu ảo" độc lập với chân GPIO vật lý — dùng để trao đổi bất kỳ loại dữ liệu nào (số, chuỗi, trạng thái) giữa firmware và Cloud.
● Mỗi thiết bị vật lý có 1 Auth Token duy nhất — đóng vai trò như "mật khẩu riêng" xác thực thiết bị đó với đúng tài khoản Cloud của người dùng.
● Firmware giao tiếp với Cloud qua 2 chiều: Blynk.virtualWrite(V_pin, value) để GỬI dữ liệu lên App/Web; hàm BLYNK_WRITE(V_pin) để NHẬN lệnh điều khiển từ App/Web gửi xuống.

## Slide 5
IoT
B12 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc kết nối Board — Cloud — App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
4
ESP32-S3 (B6)
Kết nối WiFi (Internet)
Blynk Cloud (Datastream)
App di động & Web Dashboard
Dữ liệu đi 2 CHIỀU qua Blynk Cloud: (1) Cảm biến → Board → Cloud → App/Web (giám sát), và (2) App/Web → Cloud → Board → Thiết bị chấp hành (điều khiển ngược lại, nếu bài có Switch/Slider).
Vận dụng cụ thể cho bài B12:
● Nhiệt độ không khí
● Độ ẩm không khí
● Nồng độ khí Gas
● Mực nước (khoảng cách)
● LED cảnh báo tổng hợp

## Slide 6
IoT
B12 · CẤU HÌNH CLOUD
Bảng ánh xạ Datastream (Virtual Pin)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
5
Virtual Pin | Ý nghĩa dữ liệu | Kiểu dữ liệu / Đơn vị | Widget đề xuất
V0 | Nhiệt độ không khí | Double, °C | Gauge
V1 | Độ ẩm không khí | Double, % | Gauge
V2 | Nồng độ khí Gas | Integer, PPM | Gauge
V3 | Mực nước (khoảng cách) | Double, cm | Gauge
V4 | LED cảnh báo tổng hợp | Integer, 0/1 (chỉ đọc) | LED + Event
Datastream được khai báo 1 lần trong Blynk.Console (Template → Datastreams), sau đó firmware chỉ cần gọi đúng số hiệu Virtual Pin (V0, V1...) tương ứng — không cần khai báo lại trong code.

## Slide 7
IoT
B12 · GIAO DIỆN APP
Thiết kế giao diện Mobile App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
6
B12 Dashboard
28°C
Nhiệt độ
62%
Độ ẩm
110
Gas PPM
45cm
Mực nước
TẮT
Cảnh báo tổng hợp
Lịch sử tổng hợp
Danh sách Widget sử dụng:
Gauge (đồng hồ đo) — “Nhiệt độ”
Gauge (đồng hồ đo) — “Độ ẩm”
Gauge (đồng hồ đo) — “Gas PPM”
Gauge (đồng hồ đo) — “Mực nước”
LED (đèn trạng thái) — “Cảnh báo tổng hợp”
SuperChart (biểu đồ) — “Lịch sử tổng hợp”
Nguyên tắc thiết kế: đặt Widget quan trọng nhất (cảnh báo, trạng thái) ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình, nhóm các Widget cùng loại cảm biến gần nhau, ưu tiên Gauge/LED cho dữ liệu cần đọc nhanh.

## Slide 8
IoT
B12 · GIAO DIỆN WEB
Thiết kế Web Dashboard
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
7
blynk.cloud — KMT Full Environment Station
28°C
Nhiệt độ
62%
Độ ẩm
110
Gas PPM
45cm
Mực nước
TẮT
Cảnh báo
Dashboard tổng hợp
Khác biệt so với Mobile App:
● Web Dashboard phù hợp xem trên màn hình lớn (phòng điều khiển, máy tính bàn) — bố cục nhiều cột hơn App.
● Có thể chia sẻ Dashboard cho nhiều người xem (Viewer) mà không cần chia sẻ tài khoản đăng nhập chính.
● Truy cập trực tiếp qua trình duyệt tại web.blynk.cloud, không cần cài đặt ứng dụng.

## Slide 9
IoT
B12 · HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Quy trình cài đặt gồm 3 giai đoạn
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
8
GIAI ĐOẠN 1 Thiết lập Cloud (Web)
blynk.cloud
Đăng ký tài khoản Blynk
Tạo Template + Datastream
Tạo Device, lấy Auth Token
Dựng Web Dashboard
GIAI ĐOẠN 2 Thiết lập App di động
Blynk IoT App
Cài đặt Blynk IoT (App Store/Google Play)
Đăng nhập cùng tài khoản Bước 1
Dựng giao diện Mobile Widget
GIAI ĐOẠN 3 Nạp code & Kết nối
Arduino IDE
Dán Template ID + Auth Token vào code
Nạp code lên board qua Arduino IDE
Kiểm tra trạng thái Online, thử nghiệm
Toàn bộ 3 giai đoạn CHỈ cần làm 1 lần cho mỗi thiết bị — sau khi đã kết nối thành công, dữ liệu tự động cập nhật mỗi khi board bật nguồn.

## Slide 10
IoT
B12 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 1-2
Đăng ký tài khoản & Tạo Template (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
9
1
Mở trình duyệt, truy cập blynk.cloud, bấm "Sign Up" (hoặc "Create Account") để tạo tài khoản mới.
2
Nhập Email + Mật khẩu, hoặc chọn "Continue with Google" để đăng ký/đăng nhập nhanh — xác nhận email nếu hệ thống yêu cầu.
3
Sau khi đăng nhập thành công, vào mục "Templates" ở thanh menu bên trái (khu vực Developer Zone).
4
Bấm "+ New Template", đặt tên Template là "KMT Full Environment Station" để dễ nhận diện.
5
Chọn Hardware = "ESP32", Connection Type = "WiFi" (đúng loại board ESP32-S3 đang dùng) > bấm "Done" để hoàn tất tạo Template.
💡 Ghi nhớ chính xác tên Template — sẽ dùng lại khi tạo Device ở bước sau.

## Slide 11
IoT
B12 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 3
Thêm Datastream cho từng cảm biến (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
10
1
Trong Template vừa tạo, chuyển sang tab "Datastreams".
2
Bấm "+ New Datastream" > chọn loại "Virtual Pin".
3
Điền đầy đủ: Name (tên gợi nhớ), Pin (chọn đúng số V), Data Type (Integer/Double), giá trị Min/Max theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế ở slide trước.
4
Lặp lại thao tác trên cho đến khi tạo đủ 5 Datastream (V0 → V4) đúng theo bảng.
5
Bấm "Save" sau mỗi Datastream để lưu lại cấu hình.
💡 Đặt tên Datastream và Virtual Pin phải khớp CHÍNH XÁC với số hiệu V-pin dùng trong code ở các slide sau.

## Slide 12
IoT
B12 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 4
Tạo Device & lấy Auth Token (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
11
1
Vào mục "Devices" ở menu bên trái > bấm "+ New Device".
2
Chọn "From template" > chọn đúng Template "KMT Full Environment Station" vừa cấu hình ở bước trước.
3
Đặt tên riêng cho thiết bị (ví dụ "Trạm B12 - Phòng Lab") > bấm "Create".
4
Hệ thống hiển thị Auth Token — đây là "mật khẩu" DUY NHẤT của riêng thiết bị này, bấm biểu tượng copy để sao chép.
5
Dán chuỗi Auth Token vừa copy vào đúng dòng BLYNK_AUTH_TOKEN trong code Arduino (sẽ dùng ở các slide Mã nguồn tiếp theo).
💡 TUYỆT ĐỐI không chia sẻ Auth Token công khai (vd đăng lên GitHub/Facebook) — ai có Token đều điều khiển được thiết bị.

## Slide 13
IoT
B12 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 5
Dựng Web Dashboard — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
12
1
Trong Device vừa tạo, chuyển sang tab "Web Dashboard".
2
Bấm biểu tượng bút chì "Edit" để vào chế độ chỉnh sửa.
3
Từ khay Widget bên phải, kéo thả từng Widget (Gauge/LED/Chart...) tương ứng bảng thiết kế đã học vào vùng làm việc.
4
Bấm vào từng Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin tương ứng > đặt tên hiển thị, đơn vị, dải màu cảnh báo.
5
Sắp xếp lại vị trí/kích thước các Widget cho gọn gàng, dễ nhìn > bấm "Save".

## Slide 14
IoT
B12 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 6-7
Cài đặt & Đăng nhập Blynk IoT App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
13
1
Mở App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), tìm kiếm chính xác "Blynk IoT".
2
Cài đặt và mở ứng dụng vừa tải về.
3
Đăng nhập bằng ĐÚNG tài khoản đã dùng để tạo Template ở Bước 1 (email hoặc Google).
4
Ứng dụng tự động đồng bộ, hiển thị thiết bị vừa tạo trong danh sách "Devices".
5
Chạm vào thiết bị để mở — màn hình lúc này còn trống vì chưa có Widget nào được thêm.
💡 Lưu ý phân biệt "Blynk IoT" (app hiện hành) với "Blynk" bản cũ đã ngừng phát triển — cài nhầm sẽ không thấy Template/Device vừa tạo.

## Slide 15
IoT
B12 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 8-9
Dựng giao diện Mobile App — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
14
1
Chạm biểu tượng bút chì (Edit) ở góc trên bên phải màn hình thiết bị để vào chế độ chỉnh sửa.
2
Khay Widget trượt lên từ phía dưới màn hình — chọn và kéo thả từng Widget vào vùng làm việc.
3
Chạm vào Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế.
4
Tuỳ chỉnh tên hiển thị, màu sắc, dải giá trị (min/max) cho từng Widget để dễ đọc.
5
Kéo-thả sắp xếp lại vị trí các Widget, sau đó chạm dấu ✓ (Save) ở góc trên để lưu và thoát chế độ chỉnh sửa.

## Slide 16
IoT
B12 · HOÀN TẤT · BƯỚC 10-11
Nạp code & Kiểm tra kết nối thành công
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
15
1
Mở Arduino IDE trên máy tính, cài thư viện "Blynk" (Sketch > Include Library > Manage Libraries > tìm "Blynk").
2
Dán đầy đủ đoạn code ở 2 slide "Mã nguồn mở rộng" tiếp theo vào 1 file .ino.
3
Kiểm tra lại đã điền đúng: BLYNK_AUTH_TOKEN (lấy ở Bước 4), tên WiFi (ssid) và mật khẩu WiFi (pass).
4
Chọn đúng Board "ESP32S3 Dev Module" và cổng COM tương ứng trong Arduino IDE > bấm Upload.
5
Mở Serial Monitor (baud rate 115200) — quan sát dòng chữ xác nhận kết nối WiFi và Blynk thành công.
6
Quay lại App/Web: chấm tròn trạng thái thiết bị chuyển từ xám "Offline" sang xanh lá "Online", số liệu bắt đầu cập nhật realtime trên các Widget.

## Slide 17
IoT
B12 · XỬ LÝ SỰ CỐ
Các lỗi thường gặp khi cài đặt
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
16
Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách khắc phục
Thiết bị luôn hiện "Offline" | Sai Auth Token, hoặc sai tên/mật khẩu WiFi trong code | Kiểm tra lại BLYNK_AUTH_TOKEN dán đúng; xem Serial Monitor để xác nhận board đã kết nối được WiFi
Widget không hiển thị số liệu (mãi 0 hoặc trống) | Widget gán sai Virtual Pin, hoặc code chưa gọi đúng Blynk.virtualWrite() | Vào chỉnh sửa Widget > kiểm tra mục DATASTREAM đã chọn đúng V-pin theo bảng ánh xạ chưa
App điện thoại không thấy Device/Template mới | Đăng nhập App bằng tài khoản khác với tài khoản tạo Template trên Web | Đăng xuất, đăng nhập lại đúng email đã dùng trên Blynk.Console; kéo màn hình để làm mới
Gạt Switch trên App nhưng thiết bị không phản ứng | Thiếu hàm BLYNK_WRITE(V_pin) tương ứng trong code, hoặc thiết bị đang mất kết nối | Kiểm tra code có định nghĩa đúng BLYNK_WRITE() cho đúng V-pin; kiểm tra trạng thái Online
Không nhận được thông báo dù đã vượt ngưỡng | Automation chưa được Bật (Enable), hoặc App bị chặn quyền thông báo | Kiểm tra trạng thái Enable trong tab Automations; vào Cài đặt điện thoại > Thông báo > cho phép Blynk IoT gửi
Cài nhầm app "Blynk" bản cũ thay vì "Blynk IoT" | Không để ý tên ứng dụng chính xác khi tìm trên App Store/Google Play | Gỡ bản cũ, tìm chính xác "Blynk IoT" (icon chữ B nền xanh lá mới) để cài lại

## Slide 18
IoT
B12 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Kết nối WiFi & Blynk Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
17
#include <WiFi.h>
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "{tmpl_name}"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char ssid[] = "TEN_WIFI_CUA_BAN";
char pass[] = "MAT_KHAU_WIFI";
BlynkTimer timer;

## Slide 19
IoT
B12 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Xử lý logic & Gửi dữ liệu lên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
18
void sendTelemetry() {
int temp = analogRead(DHT_PIN);
int humi = dhtReadHumidity(DHT_PIN);
int gasPpm = analogRead(GAS_PIN);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
int waterLevel = duration * 0.034 / 2;
// Day chinh la 4 truong du lieu tung duoc in ra Serial dang JSON o Buoi 6 -
// nay gui THAT len Blynk Cloud thay vi chi minh hoa cau truc
Blynk.virtualWrite(V0, temp);
Blynk.virtualWrite(V1, humi);
Blynk.virtualWrite(V2, gasPpm);
Blynk.virtualWrite(V3, waterLevel);
bool alertOn = (gasPpm > 300 || waterLevel < 15); // Dung logic OR nhu Buoi 6
digitalWrite(LED_PIN, alertOn ? HIGH : LOW);
Blynk.virtualWrite(V4, alertOn ? 1 : 0);
if (alertOn) {
Blynk.logEvent("env_alert", "Phat hien nguy co: Gas cao hoac muc nuoc dang ngap!");
}
}

## Slide 20
IoT
B12 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Khởi tạo & Vòng lặp chính
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
19
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
timer.setInterval(2000L, sendTelemetry);
}
void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
}

## Slide 21
IoT
B12 · TỰ ĐỘNG HOÁ
Cảnh báo & Automation trên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
20
QUY TẮC AUTOMATION CHO BÀI B12
Automation đa điều kiện trong Blynk.Console: (Gas PPM > 300) HOẶC (Mực nước < 15cm) → gửi thông báo đẩy + email + tự động bật 1 Widget "Trạng thái khẩn cấp" màu đỏ trên Web Dashboard — cấu hình trực quan bằng giao diện kéo-thả, không cần sửa thêm code.
Các bước cấu hình trên Blynk.Console (Web):
1
Mở thiết bị trên Blynk.Console > chuyển sang tab "Automations" > bấm "+ Create Automation".
2
Đặt tên quy tắc dễ nhớ > phần "IF" chọn đúng Datastream cần theo dõi > chọn phép so sánh (>, <, =) > nhập giá trị ngưỡng.
3
Phần "THEN" chọn hành động "Send Notification" (thông báo đẩy) và/hoặc "Send Email" > soạn nội dung cảnh báo.
4
Bấm "Save" rồi gạt công tắc "Enable" ở đầu quy tắc để chính thức kích hoạt — có thể Tắt/Bật lại bất cứ lúc nào mà không cần sửa code.

## Slide 22
IoT
B12 · ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
Giá trị thực tế khi có App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
21
Nền tảng giám sát môi trường hoàn chỉnh
Tích hợp đầy đủ 4 nhóm dữ liệu môi trường (khí hậu, khí thải, nước) trên 1 nền tảng Cloud duy nhất — mô hình thu nhỏ của trạm quan trắc thật.
Kết nối hệ sinh thái ứng dụng bên thứ ba
Dữ liệu trên Blynk Cloud có thể xuất qua API sang các nền tảng phân tích khác (Excel, Power BI, Google Sheets) để báo cáo chuyên sâu hơn.
Mô hình triển khai thực tế nhiều trạm
Mỗi Template có thể nhân bản (clone) Auth Token riêng cho từng trạm đặt tại nhiều địa điểm, quản lý tập trung trên 1 Dashboard.
Nền tảng cho đồ án tốt nghiệp / nghiên cứu
Toàn bộ kiến trúc B7-B12 là khung sườn đầy đủ để sinh viên phát triển thành đồ án IoT môi trường hoàn chỉnh.

## Slide 23
IoT
B12 · LƯU Ý TRIỂN KHAI
Lưu ý khi triển khai thực tế
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
22
!
Đây là hệ thống có NHIỀU Datastream + Event nhất trong toàn chuỗi bài — cần kiểm tra kỹ hạn mức (quota) gói dịch vụ Blynk trước khi mở rộng thêm.
!
Automation đa điều kiện (OR) trên Cloud cần được kiểm thử kỹ với TỪNG điều kiện riêng lẻ (chỉ Gas cao, chỉ nước dâng, cả hai cùng lúc) để đảm bảo không bỏ sót trường hợp.
!
Với hệ thống nhiều cảm biến, 1 cảm biến bị lỗi/ngắt kết nối có thể làm sai lệch toàn bộ logic OR — nên bổ sung kiểm tra giá trị hợp lệ (range check) trước khi đưa vào điều kiện cảnh báo.
!
Đây là bài học kết thúc chuỗi mô phỏng — trước khi lắp đặt thật, cần kiểm tra lại toàn bộ phần cứng theo đúng lưu ý an toàn đã nêu ở từng Buổi 1-6 gốc.

## Slide 24
IoT
B12 · ÔN TẬP
Câu hỏi thảo luận cuối buổi
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
23
Q1
So sánh cách "gửi Cloud" ở Buổi 6 (in JSON ra Serial) và Buổi 12 (Blynk.virtualWrite thật) — điểm giống và khác nhau là gì?
Q2
Vì sao Automation đa điều kiện OR cần được kiểm thử riêng từng điều kiện thay vì chỉ test khi cả 2 cùng xảy ra?
Q3
Nếu HC-SR04 bị hỏng và luôn trả về giá trị 0, hệ thống hiện tại sẽ phản ứng thế nào với điều kiện waterLevel < 15? Đề xuất cách khắc phục.
Q4
Từ toàn bộ kiến thức B0-B12, hãy phác thảo 1 ý tưởng đồ án cá nhân mở rộng — nêu rõ cảm biến, logic điều khiển và thiết kế Dashboard mong muốn.

## Slide 25
IoT
B12 · TỔNG KẾT
Tổng kết buổi học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B12
24
Những điều đã đạt được:
● Đã hoàn thiện toàn bộ vòng đời dữ liệu IoT: Cảm biến vật lý → Vi điều khiển xử lý → Cloud lưu trữ → App/Web hiển thị → Automation cảnh báo → Con người ra quyết định.
● Tổng hợp thành thạo toàn bộ kỹ thuật Blynk đã học qua B7-B11: virtualWrite, BLYNK_WRITE, logEvent, đa Widget, phân quyền, Automation đa điều kiện.
● Sẵn sàng vận dụng toàn bộ kiến trúc 12 buổi học để tự thiết kế một hệ thống IoT môi trường hoàn chỉnh của riêng mình.
CHUẨN BỊ CHO BUỔI TIẾP THEO
Đây là bài học cuối của chuỗi 12 buổi (B0-B12). Sinh viên được khuyến khích chọn 1 bài toán môi trường quan tâm để phát triển thành đồ án cá nhân, vận dụng toàn bộ kiến trúc phần cứng (B1-B6) và phần mềm Cloud (B7-B12) đã học.

## Slide 26
IoT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
B12: Nền tảng IoT Đa thông số Hoàn chỉnh
B12 App
28°C
Nhiệt độ
62%
Độ ẩm
110
Gas PPM
45cm
Mực nước
Web Dashboard
28°C
Nhiệt độ
62%
Độ ẩm
110
Gas PPM
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt · datnlt@tdmu.edu.vn