## Slide 1
IoT
ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
BUỔI 7/12 · NỐI TIẾP B1
B7: Web App & Mobile App — Quan trắc Khí hậu từ xa
Mở rộng hệ thống DHT11 + LCD của Buổi 1 thành ứng dụng giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa qua điện thoại và trình duyệt web
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt
Nền tảng: Blynk IoT (App di động + Web Dashboard)
B7 App
28°C
Nhiệt độ
65%
Độ ẩm
Lịch sử 24h
Online
Trạng thái trạm
Web Dashboard
28°C
Nhiệt độ
65%
Độ ẩm
Xu hướng 7 ngày
B7 ↔ B1
Minh hoạ bố cục giao diện App/Web — thiết kế thực tế tuỳ chỉnh trong Blynk.Console

## Slide 2
IoT
B7 · MỤC TIÊU BÀI HỌC
Mục tiêu bài học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
1
1
Hiểu vì sao một hệ thống IoT thực tế cần thêm lớp giám sát từ xa ngoài màn hình LCD tại chỗ.
2
Nắm được kiến trúc kết nối Board → Internet → Blynk Cloud → App di động & Web Dashboard.
3
Cấu hình Datastream (chân ảo — Virtual Pin) tương ứng với dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm của Buổi 1.
4
Thiết kế giao diện Mobile App và Web Dashboard hiển thị dữ liệu khí hậu theo thời gian thực.
5
Viết được đoạn mã mở rộng gửi dữ liệu cảm biến lên Cloud song song với việc hiển thị LCD tại chỗ.

## Slide 3
IoT
B7 · ÔN LẠI KIẾN THỨC
Nhắc lại hệ thống phần cứng B1
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
2
● Buổi 1 đã xây dựng: ESP32-S3 đọc DHT11 (GPIO15) → hiển thị Nhiệt độ/Độ ẩm lên LCD1602 tại chỗ mỗi 600ms.
● Hạn chế: dữ liệu chỉ xem được khi đứng trực tiếp cạnh thiết bị — không biết được tình trạng khi ở xa.
● Buổi 7 sẽ KHÔNG thay đổi phần cứng — chỉ bổ sung phần mềm để gửi dữ liệu đã đọc được lên Internet.
BÀI B7 SẼ MỞ RỘNG PHẦN NÀO?
Chỉ bổ sung PHẦN MỀM (thư viện Blynk + WiFi) — toàn bộ sơ đồ đấu dây và logic cảm biến/thiết bị chấp hành đã học ở B1 được giữ nguyên 100%, không cần lắp lại mạch.

## Slide 4
IoT
B7 · NỀN TẢNG
Blynk IoT là gì?
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
3
● Blynk IoT là nền tảng đám mây (Cloud) chuyên dụng cho thiết bị nhúng — cho phép thiết bị như ESP32-S3 gửi dữ liệu lên và nhận lệnh điều khiển xuống, hiển thị qua ứng dụng di động (iOS/Android) và Web Dashboard mà không cần tự xây server riêng.
● Mỗi loại thiết bị được định nghĩa bằng 1 "Template" — gồm Template ID, danh sách Datastream (dữ liệu trao đổi) và cấu hình Widget mặc định.
● Datastream (còn gọi là Virtual Pin, ký hiệu V0, V1, V2...) là các "kênh dữ liệu ảo" độc lập với chân GPIO vật lý — dùng để trao đổi bất kỳ loại dữ liệu nào (số, chuỗi, trạng thái) giữa firmware và Cloud.
● Mỗi thiết bị vật lý có 1 Auth Token duy nhất — đóng vai trò như "mật khẩu riêng" xác thực thiết bị đó với đúng tài khoản Cloud của người dùng.
● Firmware giao tiếp với Cloud qua 2 chiều: Blynk.virtualWrite(V_pin, value) để GỬI dữ liệu lên App/Web; hàm BLYNK_WRITE(V_pin) để NHẬN lệnh điều khiển từ App/Web gửi xuống.

## Slide 5
IoT
B7 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc kết nối Board — Cloud — App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
4
ESP32-S3 (B1)
Kết nối WiFi (Internet)
Blynk Cloud (Datastream)
App di động & Web Dashboard
Dữ liệu đi 2 CHIỀU qua Blynk Cloud: (1) Cảm biến → Board → Cloud → App/Web (giám sát), và (2) App/Web → Cloud → Board → Thiết bị chấp hành (điều khiển ngược lại, nếu bài có Switch/Slider).
Vận dụng cụ thể cho bài B7:
● Nhiệt độ không khí
● Độ ẩm không khí
● Lịch sử Nhiệt độ & Độ ẩm

## Slide 6
IoT
B7 · CẤU HÌNH CLOUD
Bảng ánh xạ Datastream (Virtual Pin)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
5
Virtual Pin | Ý nghĩa dữ liệu | Kiểu dữ liệu / Đơn vị | Widget đề xuất
V0 | Nhiệt độ không khí | Double, °C (0-50) | Gauge
V1 | Độ ẩm không khí | Double, %RH (0-100) | Gauge
V2 | Lịch sử Nhiệt độ & Độ ẩm | Dùng lại dữ liệu V0, V1 | SuperChart
Datastream được khai báo 1 lần trong Blynk.Console (Template → Datastreams), sau đó firmware chỉ cần gọi đúng số hiệu Virtual Pin (V0, V1...) tương ứng — không cần khai báo lại trong code.

## Slide 7
IoT
B7 · GIAO DIỆN APP
Thiết kế giao diện Mobile App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
6
B7 Dashboard
28°C
Nhiệt độ
65%
Độ ẩm
Lịch sử 24h
Online
Trạng thái trạm
Danh sách Widget sử dụng:
Gauge (đồng hồ đo) — “Nhiệt độ”
Gauge (đồng hồ đo) — “Độ ẩm”
SuperChart (biểu đồ) — “Lịch sử 24h”
Value Display (số liệu) — “Trạng thái trạm”
Nguyên tắc thiết kế: đặt Widget quan trọng nhất (cảnh báo, trạng thái) ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình, nhóm các Widget cùng loại cảm biến gần nhau, ưu tiên Gauge/LED cho dữ liệu cần đọc nhanh.

## Slide 8
IoT
B7 · GIAO DIỆN WEB
Thiết kế Web Dashboard
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
7
blynk.cloud — KMT Weather Station
28°C
Nhiệt độ
65%
Độ ẩm
Xu hướng 7 ngày
Khác biệt so với Mobile App:
● Web Dashboard phù hợp xem trên màn hình lớn (phòng điều khiển, máy tính bàn) — bố cục nhiều cột hơn App.
● Có thể chia sẻ Dashboard cho nhiều người xem (Viewer) mà không cần chia sẻ tài khoản đăng nhập chính.
● Truy cập trực tiếp qua trình duyệt tại web.blynk.cloud, không cần cài đặt ứng dụng.

## Slide 9
IoT
B7 · HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Quy trình cài đặt gồm 3 giai đoạn
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
8
GIAI ĐOẠN 1 Thiết lập Cloud (Web)
blynk.cloud
Đăng ký tài khoản Blynk
Tạo Template + Datastream
Tạo Device, lấy Auth Token
Dựng Web Dashboard
GIAI ĐOẠN 2 Thiết lập App di động
Blynk IoT App
Cài đặt Blynk IoT (App Store/Google Play)
Đăng nhập cùng tài khoản Bước 1
Dựng giao diện Mobile Widget
GIAI ĐOẠN 3 Nạp code & Kết nối
Arduino IDE
Dán Template ID + Auth Token vào code
Nạp code lên board qua Arduino IDE
Kiểm tra trạng thái Online, thử nghiệm
Toàn bộ 3 giai đoạn CHỈ cần làm 1 lần cho mỗi thiết bị — sau khi đã kết nối thành công, dữ liệu tự động cập nhật mỗi khi board bật nguồn.

## Slide 10
IoT
B7 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 1-2
Đăng ký tài khoản & Tạo Template (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
9
1
Mở trình duyệt, truy cập blynk.cloud, bấm "Sign Up" (hoặc "Create Account") để tạo tài khoản mới.
2
Nhập Email + Mật khẩu, hoặc chọn "Continue with Google" để đăng ký/đăng nhập nhanh — xác nhận email nếu hệ thống yêu cầu.
3
Sau khi đăng nhập thành công, vào mục "Templates" ở thanh menu bên trái (khu vực Developer Zone).
4
Bấm "+ New Template", đặt tên Template là "KMT Weather Station" để dễ nhận diện.
5
Chọn Hardware = "ESP32", Connection Type = "WiFi" (đúng loại board ESP32-S3 đang dùng) > bấm "Done" để hoàn tất tạo Template.
💡 Ghi nhớ chính xác tên Template — sẽ dùng lại khi tạo Device ở bước sau.

## Slide 11
IoT
B7 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 3
Thêm Datastream cho từng cảm biến (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
10
1
Trong Template vừa tạo, chuyển sang tab "Datastreams".
2
Bấm "+ New Datastream" > chọn loại "Virtual Pin".
3
Điền đầy đủ: Name (tên gợi nhớ), Pin (chọn đúng số V), Data Type (Integer/Double), giá trị Min/Max theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế ở slide trước.
4
Lặp lại thao tác trên cho đến khi tạo đủ 3 Datastream (V0 → V2) đúng theo bảng.
5
Bấm "Save" sau mỗi Datastream để lưu lại cấu hình.
💡 Đặt tên Datastream và Virtual Pin phải khớp CHÍNH XÁC với số hiệu V-pin dùng trong code ở các slide sau.

## Slide 12
IoT
B7 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 4
Tạo Device & lấy Auth Token (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
11
1
Vào mục "Devices" ở menu bên trái > bấm "+ New Device".
2
Chọn "From template" > chọn đúng Template "KMT Weather Station" vừa cấu hình ở bước trước.
3
Đặt tên riêng cho thiết bị (ví dụ "Trạm B7 - Phòng Lab") > bấm "Create".
4
Hệ thống hiển thị Auth Token — đây là "mật khẩu" DUY NHẤT của riêng thiết bị này, bấm biểu tượng copy để sao chép.
5
Dán chuỗi Auth Token vừa copy vào đúng dòng BLYNK_AUTH_TOKEN trong code Arduino (sẽ dùng ở các slide Mã nguồn tiếp theo).
💡 TUYỆT ĐỐI không chia sẻ Auth Token công khai (vd đăng lên GitHub/Facebook) — ai có Token đều điều khiển được thiết bị.

## Slide 13
IoT
B7 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 5
Dựng Web Dashboard — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
12
1
Trong Device vừa tạo, chuyển sang tab "Web Dashboard".
2
Bấm biểu tượng bút chì "Edit" để vào chế độ chỉnh sửa.
3
Từ khay Widget bên phải, kéo thả từng Widget (Gauge/LED/Chart...) tương ứng bảng thiết kế đã học vào vùng làm việc.
4
Bấm vào từng Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin tương ứng > đặt tên hiển thị, đơn vị, dải màu cảnh báo.
5
Sắp xếp lại vị trí/kích thước các Widget cho gọn gàng, dễ nhìn > bấm "Save".

## Slide 14
IoT
B7 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 6-7
Cài đặt & Đăng nhập Blynk IoT App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
13
1
Mở App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), tìm kiếm chính xác "Blynk IoT".
2
Cài đặt và mở ứng dụng vừa tải về.
3
Đăng nhập bằng ĐÚNG tài khoản đã dùng để tạo Template ở Bước 1 (email hoặc Google).
4
Ứng dụng tự động đồng bộ, hiển thị thiết bị vừa tạo trong danh sách "Devices".
5
Chạm vào thiết bị để mở — màn hình lúc này còn trống vì chưa có Widget nào được thêm.
💡 Lưu ý phân biệt "Blynk IoT" (app hiện hành) với "Blynk" bản cũ đã ngừng phát triển — cài nhầm sẽ không thấy Template/Device vừa tạo.

## Slide 15
IoT
B7 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 8-9
Dựng giao diện Mobile App — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
14
1
Chạm biểu tượng bút chì (Edit) ở góc trên bên phải màn hình thiết bị để vào chế độ chỉnh sửa.
2
Khay Widget trượt lên từ phía dưới màn hình — chọn và kéo thả từng Widget vào vùng làm việc.
3
Chạm vào Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế.
4
Tuỳ chỉnh tên hiển thị, màu sắc, dải giá trị (min/max) cho từng Widget để dễ đọc.
5
Kéo-thả sắp xếp lại vị trí các Widget, sau đó chạm dấu ✓ (Save) ở góc trên để lưu và thoát chế độ chỉnh sửa.

## Slide 16
IoT
B7 · HOÀN TẤT · BƯỚC 10-11
Nạp code & Kiểm tra kết nối thành công
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
15
1
Mở Arduino IDE trên máy tính, cài thư viện "Blynk" (Sketch > Include Library > Manage Libraries > tìm "Blynk").
2
Dán đầy đủ đoạn code ở 2 slide "Mã nguồn mở rộng" tiếp theo vào 1 file .ino.
3
Kiểm tra lại đã điền đúng: BLYNK_AUTH_TOKEN (lấy ở Bước 4), tên WiFi (ssid) và mật khẩu WiFi (pass).
4
Chọn đúng Board "ESP32S3 Dev Module" và cổng COM tương ứng trong Arduino IDE > bấm Upload.
5
Mở Serial Monitor (baud rate 115200) — quan sát dòng chữ xác nhận kết nối WiFi và Blynk thành công.
6
Quay lại App/Web: chấm tròn trạng thái thiết bị chuyển từ xám "Offline" sang xanh lá "Online", số liệu bắt đầu cập nhật realtime trên các Widget.

## Slide 17
IoT
B7 · XỬ LÝ SỰ CỐ
Các lỗi thường gặp khi cài đặt
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
16
Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách khắc phục
Thiết bị luôn hiện "Offline" | Sai Auth Token, hoặc sai tên/mật khẩu WiFi trong code | Kiểm tra lại BLYNK_AUTH_TOKEN dán đúng; xem Serial Monitor để xác nhận board đã kết nối được WiFi
Widget không hiển thị số liệu (mãi 0 hoặc trống) | Widget gán sai Virtual Pin, hoặc code chưa gọi đúng Blynk.virtualWrite() | Vào chỉnh sửa Widget > kiểm tra mục DATASTREAM đã chọn đúng V-pin theo bảng ánh xạ chưa
App điện thoại không thấy Device/Template mới | Đăng nhập App bằng tài khoản khác với tài khoản tạo Template trên Web | Đăng xuất, đăng nhập lại đúng email đã dùng trên Blynk.Console; kéo màn hình để làm mới
Gạt Switch trên App nhưng thiết bị không phản ứng | Thiếu hàm BLYNK_WRITE(V_pin) tương ứng trong code, hoặc thiết bị đang mất kết nối | Kiểm tra code có định nghĩa đúng BLYNK_WRITE() cho đúng V-pin; kiểm tra trạng thái Online
Không nhận được thông báo dù đã vượt ngưỡng | Automation chưa được Bật (Enable), hoặc App bị chặn quyền thông báo | Kiểm tra trạng thái Enable trong tab Automations; vào Cài đặt điện thoại > Thông báo > cho phép Blynk IoT gửi
Cài nhầm app "Blynk" bản cũ thay vì "Blynk IoT" | Không để ý tên ứng dụng chính xác khi tìm trên App Store/Google Play | Gỡ bản cũ, tìm chính xác "Blynk IoT" (icon chữ B nền xanh lá mới) để cài lại

## Slide 18
IoT
B7 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Kết nối WiFi & Blynk Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
17
#include <WiFi.h>
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "{tmpl_name}"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char ssid[] = "TEN_WIFI_CUA_BAN";
char pass[] = "MAT_KHAU_WIFI";
BlynkTimer timer;

## Slide 19
IoT
B7 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Gửi dữ liệu cảm biến & Nhận lệnh điều khiển
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
18
void sendSensorData() {
int temp = analogRead(DHT_PIN);
int humi = dhtReadHumidity(DHT_PIN);
// Gui du lieu cam bien len Blynk Cloud (hien thi tren App & Web)
Blynk.virtualWrite(V0, temp);
Blynk.virtualWrite(V1, humi);
// Van giu nguyen phan hien thi LCD tai cho nhu Buoi 1
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: "); lcd.print(temp); lcd.print(" C ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Humi: "); lcd.print(humi); lcd.print(" % ");
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
lcd.begin(16, 2);
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
timer.setInterval(2000L, sendSensorData); // gui du lieu moi 2 giay
}
void loop() {
Blynk.run(); // duy tri ket noi & xu ly du lieu Blynk Cloud
timer.run(); // kich hoat sendSensorData() theo chu ky
}

## Slide 20
IoT
B7 · TỰ ĐỘNG HOÁ
Cảnh báo & Automation trên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
19
QUY TẮC AUTOMATION CHO BÀI B7
Tự động hoá trong Blynk.Console: THIẾT LẬP → nếu Nhiệt độ (V0) > 35°C liên tục 5 phút → gửi thông báo đẩy "⚠️ Phòng máy quá nóng!" đến điện thoại quản trị viên — không cần sửa code firmware.
Các bước cấu hình trên Blynk.Console (Web):
1
Mở thiết bị trên Blynk.Console > chuyển sang tab "Automations" > bấm "+ Create Automation".
2
Đặt tên quy tắc dễ nhớ > phần "IF" chọn đúng Datastream cần theo dõi > chọn phép so sánh (>, <, =) > nhập giá trị ngưỡng.
3
Phần "THEN" chọn hành động "Send Notification" (thông báo đẩy) và/hoặc "Send Email" > soạn nội dung cảnh báo.
4
Bấm "Save" rồi gạt công tắc "Enable" ở đầu quy tắc để chính thức kích hoạt — có thể Tắt/Bật lại bất cứ lúc nào mà không cần sửa code.

## Slide 21
IoT
B7 · ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
Giá trị thực tế khi có App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
20
Giám sát phòng thí nghiệm từ xa
Cán bộ quản lý xem nhiệt độ/độ ẩm phòng lưu mẫu ngay trên điện thoại dù đang ở nhà hoặc đi công tác.
Cảnh báo tức thời qua điện thoại
Nhận thông báo đẩy (push notification) ngay khi nhiệt độ vượt ngưỡng, phản ứng nhanh hơn nhiều so với việc phải đến tận nơi kiểm tra.
Lưu trữ dữ liệu lịch sử
Blynk Cloud tự lưu chuỗi dữ liệu — phục vụ phân tích xu hướng khí hậu dài hạn mà LCD tại chỗ không làm được.
Chia sẻ giám sát cho nhiều người
Nhiều thành viên trong nhóm cùng xem 1 dashboard từ các thiết bị khác nhau, không giới hạn như đứng cạnh 1 màn hình LCD.

## Slide 22
IoT
B7 · LƯU Ý TRIỂN KHAI
Lưu ý khi triển khai thực tế
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
21
!
Tài khoản Blynk miễn phí giới hạn số lượng thiết bị và tần suất gửi dữ liệu — cần cân nhắc chu kỳ gửi hợp lý (không nên gửi mỗi 600ms như LCD).
!
Auth Token là "mật khẩu" của riêng thiết bị — tuyệt đối không chia sẻ công khai (vd đăng lên GitHub) vì ai có Token đều điều khiển được thiết bị.
!
Nếu mất kết nối WiFi, Blynk.run() sẽ tự thử kết nối lại — cần thêm xử lý để LCD vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi mất mạng.
!
Độ trễ giữa cảm biến thật và hiển thị trên App phụ thuộc tốc độ Internet — không phù hợp cho các ứng dụng cần phản ứng tức thời trong mili-giây.

## Slide 23
IoT
B7 · ÔN TẬP
Câu hỏi thảo luận cuối buổi
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
22
Q1
Vì sao không nên đặt chu kỳ gửi dữ liệu lên Blynk Cloud giống hệt chu kỳ quét LCD (600ms)?
Q2
Auth Token trong code có vai trò gì? Điều gì xảy ra nếu Token bị lộ ra ngoài?
Q3
Nếu muốn thêm 1 Gauge hiển thị "Chỉ số nhiệt cảm nhận" (Heat Index) tính từ nhiệt độ + độ ẩm, cần thêm Datastream nào và sửa hàm nào trong code?
Q4
So sánh ưu — nhược điểm giữa xem dữ liệu qua LCD tại chỗ và qua App điện thoại.

## Slide 24
IoT
B7 · TỔNG KẾT
Tổng kết buổi học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B7
23
Những điều đã đạt được:
● Đã mở rộng thành công hệ thống Buổi 1 từ "chỉ hiển thị tại chỗ" thành "giám sát được từ bất kỳ đâu có Internet".
● Nắm được quy trình chuẩn để đưa 1 hệ thống cảm biến bất kỳ lên Cloud: Template → Datastream → Widget → Code virtualWrite().
● Đây là nền tảng dùng lại cho toàn bộ các bài B8-B12 tiếp theo — mỗi bài chỉ khác nhau ở Datastream và loại Widget.
CHUẨN BỊ CHO BUỔI TIẾP THEO
Buổi 8: Mở rộng hệ thống quan trắc nước Buổi 2 — thêm cảnh báo ngập lụt tức thời qua thông báo đẩy trên điện thoại.

## Slide 25
IoT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
B7: Quan trắc Khí hậu từ xa
B7 App
28°C
Nhiệt độ
65%
Độ ẩm
Lịch sử 24h
Online
Trạng thái trạm
Web Dashboard
28°C
Nhiệt độ
65%
Độ ẩm
Xu hướng 7 ngày
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt · datnlt@tdmu.edu.vn