## Slide 1
IoT
ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
BUỔI 8/12 · NỐI TIẾP B2
B8: Web App & Mobile App — Cảnh báo Ngập lụt từ xa
Mở rộng hệ thống HC-SR04 + DS18B20 của Buổi 2 thành ứng dụng cảnh báo ngập tức thời qua điện thoại
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt
Nền tảng: Blynk IoT (App di động + Web Dashboard)
B8 App
12cm
Mực nước
26°C
Nhiệt độ nước
BẬT
Cảnh báo ngập
Lịch sử mực nước
Web Dashboard
12cm
Mực nước
BẬT
Trạng thái
Xu hướng mực nước
B8 ↔ B2
Minh hoạ bố cục giao diện App/Web — thiết kế thực tế tuỳ chỉnh trong Blynk.Console

## Slide 2
IoT
B8 · MỤC TIÊU BÀI HỌC
Mục tiêu bài học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
1
1
Vận dụng lại kiến trúc Blynk đã học ở Buổi 7 cho một hệ thống cảm biến khác (siêu âm + nhiệt độ nước).
2
Thiết kế Datastream/Widget phù hợp cho bài toán CẢNH BÁO (khác bài toán CHỈ HIỂN THỊ ở Buổi 7).
3
Cấu hình thông báo đẩy (push notification) tự động khi phát hiện nguy cơ ngập.
4
Hiểu sự khác biệt giữa hiển thị số liệu thường xuyên và cảnh báo sự kiện khẩn cấp trong thiết kế app.

## Slide 3
IoT
B8 · ÔN LẠI KIẾN THỨC
Nhắc lại hệ thống phần cứng B2
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
2
● Buổi 2 đã xây dựng: HC-SR04 đo khoảng cách (mực nước), DS18B20 đo nhiệt độ nước, LCD hiện "CẢNH BÁO: NGẬP!" khi khoảng cách < 15cm.
● Hạn chế: nếu không có ai đứng gần LCD lúc xảy ra ngập, cảnh báo "vô nghĩa" vì không ai biết để xử lý kịp thời.
● Buổi 8 bổ sung: đẩy cảnh báo NGAY LẬP TỨC đến điện thoại người phụ trách, bất kể họ đang ở đâu.
BÀI B8 SẼ MỞ RỘNG PHẦN NÀO?
Chỉ bổ sung PHẦN MỀM (thư viện Blynk + WiFi) — toàn bộ sơ đồ đấu dây và logic cảm biến/thiết bị chấp hành đã học ở B2 được giữ nguyên 100%, không cần lắp lại mạch.

## Slide 4
IoT
B8 · NỀN TẢNG
Blynk IoT là gì?
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
3
● Blynk IoT là nền tảng đám mây (Cloud) chuyên dụng cho thiết bị nhúng — cho phép thiết bị như ESP32-S3 gửi dữ liệu lên và nhận lệnh điều khiển xuống, hiển thị qua ứng dụng di động (iOS/Android) và Web Dashboard mà không cần tự xây server riêng.
● Mỗi loại thiết bị được định nghĩa bằng 1 "Template" — gồm Template ID, danh sách Datastream (dữ liệu trao đổi) và cấu hình Widget mặc định.
● Datastream (còn gọi là Virtual Pin, ký hiệu V0, V1, V2...) là các "kênh dữ liệu ảo" độc lập với chân GPIO vật lý — dùng để trao đổi bất kỳ loại dữ liệu nào (số, chuỗi, trạng thái) giữa firmware và Cloud.
● Mỗi thiết bị vật lý có 1 Auth Token duy nhất — đóng vai trò như "mật khẩu riêng" xác thực thiết bị đó với đúng tài khoản Cloud của người dùng.
● Firmware giao tiếp với Cloud qua 2 chiều: Blynk.virtualWrite(V_pin, value) để GỬI dữ liệu lên App/Web; hàm BLYNK_WRITE(V_pin) để NHẬN lệnh điều khiển từ App/Web gửi xuống.

## Slide 5
IoT
B8 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc kết nối Board — Cloud — App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
4
ESP32-S3 (B2)
Kết nối WiFi (Internet)
Blynk Cloud (Datastream)
App di động & Web Dashboard
Dữ liệu đi 2 CHIỀU qua Blynk Cloud: (1) Cảm biến → Board → Cloud → App/Web (giám sát), và (2) App/Web → Cloud → Board → Thiết bị chấp hành (điều khiển ngược lại, nếu bài có Switch/Slider).
Vận dụng cụ thể cho bài B8:
● Mực nước (khoảng cách đo được)
● Nhiệt độ nước
● Trạng thái cảnh báo ngập

## Slide 6
IoT
B8 · CẤU HÌNH CLOUD
Bảng ánh xạ Datastream (Virtual Pin)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
5
Virtual Pin | Ý nghĩa dữ liệu | Kiểu dữ liệu / Đơn vị | Widget đề xuất
V0 | Mực nước (khoảng cách đo được) | Double, cm (0-400) | Gauge
V1 | Nhiệt độ nước | Double, °C | Value Display
V2 | Trạng thái cảnh báo ngập | Integer, 0 = an toàn / 1 = ngập | LED + Event
Datastream được khai báo 1 lần trong Blynk.Console (Template → Datastreams), sau đó firmware chỉ cần gọi đúng số hiệu Virtual Pin (V0, V1...) tương ứng — không cần khai báo lại trong code.

## Slide 7
IoT
B8 · GIAO DIỆN APP
Thiết kế giao diện Mobile App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
6
B8 Dashboard
12cm
Mực nước
26°C
Nhiệt độ nước
BẬT
Cảnh báo ngập
Lịch sử mực nước
Danh sách Widget sử dụng:
Gauge (đồng hồ đo) — “Mực nước”
Value Display (số liệu) — “Nhiệt độ nước”
LED (đèn trạng thái) — “Cảnh báo ngập”
SuperChart (biểu đồ) — “Lịch sử mực nước”
Nguyên tắc thiết kế: đặt Widget quan trọng nhất (cảnh báo, trạng thái) ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình, nhóm các Widget cùng loại cảm biến gần nhau, ưu tiên Gauge/LED cho dữ liệu cần đọc nhanh.

## Slide 8
IoT
B8 · GIAO DIỆN WEB
Thiết kế Web Dashboard
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
7
blynk.cloud — KMT Water Monitor
12cm
Mực nước
BẬT
Trạng thái
Xu hướng mực nước
Khác biệt so với Mobile App:
● Web Dashboard phù hợp xem trên màn hình lớn (phòng điều khiển, máy tính bàn) — bố cục nhiều cột hơn App.
● Có thể chia sẻ Dashboard cho nhiều người xem (Viewer) mà không cần chia sẻ tài khoản đăng nhập chính.
● Truy cập trực tiếp qua trình duyệt tại web.blynk.cloud, không cần cài đặt ứng dụng.

## Slide 9
IoT
B8 · HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Quy trình cài đặt gồm 3 giai đoạn
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
8
GIAI ĐOẠN 1 Thiết lập Cloud (Web)
blynk.cloud
Đăng ký tài khoản Blynk
Tạo Template + Datastream
Tạo Device, lấy Auth Token
Dựng Web Dashboard
GIAI ĐOẠN 2 Thiết lập App di động
Blynk IoT App
Cài đặt Blynk IoT (App Store/Google Play)
Đăng nhập cùng tài khoản Bước 1
Dựng giao diện Mobile Widget
GIAI ĐOẠN 3 Nạp code & Kết nối
Arduino IDE
Dán Template ID + Auth Token vào code
Nạp code lên board qua Arduino IDE
Kiểm tra trạng thái Online, thử nghiệm
Toàn bộ 3 giai đoạn CHỈ cần làm 1 lần cho mỗi thiết bị — sau khi đã kết nối thành công, dữ liệu tự động cập nhật mỗi khi board bật nguồn.

## Slide 10
IoT
B8 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 1-2
Đăng ký tài khoản & Tạo Template (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
9
1
Mở trình duyệt, truy cập blynk.cloud, bấm "Sign Up" (hoặc "Create Account") để tạo tài khoản mới.
2
Nhập Email + Mật khẩu, hoặc chọn "Continue with Google" để đăng ký/đăng nhập nhanh — xác nhận email nếu hệ thống yêu cầu.
3
Sau khi đăng nhập thành công, vào mục "Templates" ở thanh menu bên trái (khu vực Developer Zone).
4
Bấm "+ New Template", đặt tên Template là "KMT Water Monitor" để dễ nhận diện.
5
Chọn Hardware = "ESP32", Connection Type = "WiFi" (đúng loại board ESP32-S3 đang dùng) > bấm "Done" để hoàn tất tạo Template.
💡 Ghi nhớ chính xác tên Template — sẽ dùng lại khi tạo Device ở bước sau.

## Slide 11
IoT
B8 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 3
Thêm Datastream cho từng cảm biến (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
10
1
Trong Template vừa tạo, chuyển sang tab "Datastreams".
2
Bấm "+ New Datastream" > chọn loại "Virtual Pin".
3
Điền đầy đủ: Name (tên gợi nhớ), Pin (chọn đúng số V), Data Type (Integer/Double), giá trị Min/Max theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế ở slide trước.
4
Lặp lại thao tác trên cho đến khi tạo đủ 3 Datastream (V0 → V2) đúng theo bảng.
5
Bấm "Save" sau mỗi Datastream để lưu lại cấu hình.
💡 Đặt tên Datastream và Virtual Pin phải khớp CHÍNH XÁC với số hiệu V-pin dùng trong code ở các slide sau.

## Slide 12
IoT
B8 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 4
Tạo Device & lấy Auth Token (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
11
1
Vào mục "Devices" ở menu bên trái > bấm "+ New Device".
2
Chọn "From template" > chọn đúng Template "KMT Water Monitor" vừa cấu hình ở bước trước.
3
Đặt tên riêng cho thiết bị (ví dụ "Trạm B8 - Phòng Lab") > bấm "Create".
4
Hệ thống hiển thị Auth Token — đây là "mật khẩu" DUY NHẤT của riêng thiết bị này, bấm biểu tượng copy để sao chép.
5
Dán chuỗi Auth Token vừa copy vào đúng dòng BLYNK_AUTH_TOKEN trong code Arduino (sẽ dùng ở các slide Mã nguồn tiếp theo).
💡 TUYỆT ĐỐI không chia sẻ Auth Token công khai (vd đăng lên GitHub/Facebook) — ai có Token đều điều khiển được thiết bị.

## Slide 13
IoT
B8 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 5
Dựng Web Dashboard — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
12
1
Trong Device vừa tạo, chuyển sang tab "Web Dashboard".
2
Bấm biểu tượng bút chì "Edit" để vào chế độ chỉnh sửa.
3
Từ khay Widget bên phải, kéo thả từng Widget (Gauge/LED/Chart...) tương ứng bảng thiết kế đã học vào vùng làm việc.
4
Bấm vào từng Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin tương ứng > đặt tên hiển thị, đơn vị, dải màu cảnh báo.
5
Sắp xếp lại vị trí/kích thước các Widget cho gọn gàng, dễ nhìn > bấm "Save".

## Slide 14
IoT
B8 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 6-7
Cài đặt & Đăng nhập Blynk IoT App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
13
1
Mở App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), tìm kiếm chính xác "Blynk IoT".
2
Cài đặt và mở ứng dụng vừa tải về.
3
Đăng nhập bằng ĐÚNG tài khoản đã dùng để tạo Template ở Bước 1 (email hoặc Google).
4
Ứng dụng tự động đồng bộ, hiển thị thiết bị vừa tạo trong danh sách "Devices".
5
Chạm vào thiết bị để mở — màn hình lúc này còn trống vì chưa có Widget nào được thêm.
💡 Lưu ý phân biệt "Blynk IoT" (app hiện hành) với "Blynk" bản cũ đã ngừng phát triển — cài nhầm sẽ không thấy Template/Device vừa tạo.

## Slide 15
IoT
B8 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 8-9
Dựng giao diện Mobile App — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
14
1
Chạm biểu tượng bút chì (Edit) ở góc trên bên phải màn hình thiết bị để vào chế độ chỉnh sửa.
2
Khay Widget trượt lên từ phía dưới màn hình — chọn và kéo thả từng Widget vào vùng làm việc.
3
Chạm vào Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế.
4
Tuỳ chỉnh tên hiển thị, màu sắc, dải giá trị (min/max) cho từng Widget để dễ đọc.
5
Kéo-thả sắp xếp lại vị trí các Widget, sau đó chạm dấu ✓ (Save) ở góc trên để lưu và thoát chế độ chỉnh sửa.

## Slide 16
IoT
B8 · HOÀN TẤT · BƯỚC 10-11
Nạp code & Kiểm tra kết nối thành công
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
15
1
Mở Arduino IDE trên máy tính, cài thư viện "Blynk" (Sketch > Include Library > Manage Libraries > tìm "Blynk").
2
Dán đầy đủ đoạn code ở 2 slide "Mã nguồn mở rộng" tiếp theo vào 1 file .ino.
3
Kiểm tra lại đã điền đúng: BLYNK_AUTH_TOKEN (lấy ở Bước 4), tên WiFi (ssid) và mật khẩu WiFi (pass).
4
Chọn đúng Board "ESP32S3 Dev Module" và cổng COM tương ứng trong Arduino IDE > bấm Upload.
5
Mở Serial Monitor (baud rate 115200) — quan sát dòng chữ xác nhận kết nối WiFi và Blynk thành công.
6
Quay lại App/Web: chấm tròn trạng thái thiết bị chuyển từ xám "Offline" sang xanh lá "Online", số liệu bắt đầu cập nhật realtime trên các Widget.

## Slide 17
IoT
B8 · XỬ LÝ SỰ CỐ
Các lỗi thường gặp khi cài đặt
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
16
Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách khắc phục
Thiết bị luôn hiện "Offline" | Sai Auth Token, hoặc sai tên/mật khẩu WiFi trong code | Kiểm tra lại BLYNK_AUTH_TOKEN dán đúng; xem Serial Monitor để xác nhận board đã kết nối được WiFi
Widget không hiển thị số liệu (mãi 0 hoặc trống) | Widget gán sai Virtual Pin, hoặc code chưa gọi đúng Blynk.virtualWrite() | Vào chỉnh sửa Widget > kiểm tra mục DATASTREAM đã chọn đúng V-pin theo bảng ánh xạ chưa
App điện thoại không thấy Device/Template mới | Đăng nhập App bằng tài khoản khác với tài khoản tạo Template trên Web | Đăng xuất, đăng nhập lại đúng email đã dùng trên Blynk.Console; kéo màn hình để làm mới
Gạt Switch trên App nhưng thiết bị không phản ứng | Thiếu hàm BLYNK_WRITE(V_pin) tương ứng trong code, hoặc thiết bị đang mất kết nối | Kiểm tra code có định nghĩa đúng BLYNK_WRITE() cho đúng V-pin; kiểm tra trạng thái Online
Không nhận được thông báo dù đã vượt ngưỡng | Automation chưa được Bật (Enable), hoặc App bị chặn quyền thông báo | Kiểm tra trạng thái Enable trong tab Automations; vào Cài đặt điện thoại > Thông báo > cho phép Blynk IoT gửi
Cài nhầm app "Blynk" bản cũ thay vì "Blynk IoT" | Không để ý tên ứng dụng chính xác khi tìm trên App Store/Google Play | Gỡ bản cũ, tìm chính xác "Blynk IoT" (icon chữ B nền xanh lá mới) để cài lại

## Slide 18
IoT
B8 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Kết nối WiFi & Blynk Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
17
#include <WiFi.h>
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "{tmpl_name}"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char ssid[] = "TEN_WIFI_CUA_BAN";
char pass[] = "MAT_KHAU_WIFI";
BlynkTimer timer;

## Slide 19
IoT
B8 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Xử lý logic & Gửi dữ liệu lên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
18
void sendSensorData() {
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
int distanceCm = duration * 0.034 / 2;
int waterTemp = analogRead(TEMP_PIN);
Blynk.virtualWrite(V0, distanceCm);
Blynk.virtualWrite(V1, waterTemp);
if (distanceCm < 15) {
Blynk.virtualWrite(V2, 1);
// Kich hoat Event da khai bao san trong Blynk.Console -> tu dong gui
// thong bao day + email den nguoi phu trach, KHONG can code them
Blynk.logEvent("flood_alert", "Canh bao: muc nuoc dang dang cao!");
} else {
Blynk.virtualWrite(V2, 0);
}
}

## Slide 20
IoT
B8 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Khởi tạo & Vòng lặp chính
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
19
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
timer.setInterval(2000L, sendSensorData);
}
void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
}

## Slide 21
IoT
B8 · TỰ ĐỘNG HOÁ
Cảnh báo & Automation trên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
20
QUY TẮC AUTOMATION CHO BÀI B8
Sự kiện "flood_alert" được khai báo trước trong tab Events & Notifications của Blynk.Console — mỗi lần Blynk.logEvent() được gọi từ firmware, Cloud tự gửi thông báo đẩy + (tuỳ chọn) email, có giới hạn tần suất để tránh spam liên tục.
Các bước cấu hình trên Blynk.Console (Web):
1
Mở thiết bị trên Blynk.Console > chuyển sang tab "Automations" > bấm "+ Create Automation".
2
Đặt tên quy tắc dễ nhớ > phần "IF" chọn đúng Datastream cần theo dõi > chọn phép so sánh (>, <, =) > nhập giá trị ngưỡng.
3
Phần "THEN" chọn hành động "Send Notification" (thông báo đẩy) và/hoặc "Send Email" > soạn nội dung cảnh báo.
4
Bấm "Save" rồi gạt công tắc "Enable" ở đầu quy tắc để chính thức kích hoạt — có thể Tắt/Bật lại bất cứ lúc nào mà không cần sửa code.

## Slide 22
IoT
B8 · ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
Giá trị thực tế khi có App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
21
Cảnh báo ngập đô thị thời gian thực
Đội ứng phó thiên tai nhận cảnh báo ngay khi mực nước cống/kênh vượt ngưỡng, không cần trực ca thủ công 24/7.
Giám sát từ xa nhiều điểm đo cùng lúc
Một Web Dashboard duy nhất tổng hợp nhiều trạm đo đặt tại các vị trí khác nhau trong thành phố.
Lịch sử phục vụ quy hoạch
Dữ liệu mực nước/nhiệt độ theo thời gian giúp phân tích xu hướng, phục vụ quy hoạch hệ thống thoát nước.
Tích hợp cảnh báo đa kênh
Có thể mở rộng gửi cảnh báo qua Zalo/Telegram Bot song song với thông báo đẩy Blynk cho phạm vi tiếp cận rộng hơn.

## Slide 23
IoT
B8 · LƯU Ý TRIỂN KHAI
Lưu ý khi triển khai thực tế
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
22
!
Blynk.logEvent() cần được cấu hình "Event Code" (vd "flood_alert") sẵn trong Blynk.Console trước — gọi tên sai sẽ không có tác dụng.
!
Cần thiết lập giới hạn tần suất Event (rate limit) để tránh bị "bão thông báo" nếu mực nước dao động liên tục quanh ngưỡng.
!
Web/Mobile App chỉ cảnh báo được khi thiết bị CÒN kết nối Internet — cân nhắc thêm còi/đèn cảnh báo tại chỗ làm phương án dự phòng khi mất mạng.
!
HC-SR04 vẫn giữ nguyên hạn chế phần cứng đã học ở Buổi 2 (nhạy với mặt nước gợn sóng) — thêm lớp App không khắc phục được sai số cảm biến gốc.

## Slide 24
IoT
B8 · ÔN TẬP
Câu hỏi thảo luận cuối buổi
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
23
Q1
Sự khác biệt giữa Blynk.virtualWrite() và Blynk.logEvent() là gì? Khi nào dùng cái nào?
Q2
Vì sao hệ thống cảnh báo ngập cần có giới hạn tần suất gửi thông báo thay vì gửi liên tục mỗi lần đọc cảm biến?
Q3
Nếu mất kết nối WiFi đúng lúc xảy ra ngập, hệ thống hiện tại có còn cảnh báo được tại chỗ không? Vì sao?
Q4
Đề xuất 1 Datastream/Widget bổ sung để người dùng App biết THỜI ĐIỂM chính xác lúc bắt đầu ngập.

## Slide 25
IoT
B8 · TỔNG KẾT
Tổng kết buổi học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B8
24
Những điều đã đạt được:
● Đã bổ sung thành công lớp cảnh báo tức thời (Event/Notification) — nâng cấp so với việc chỉ hiển thị dữ liệu như Buổi 7.
● Phân biệt rõ 2 loại dữ liệu gửi lên Cloud: dữ liệu định kỳ (virtualWrite) và sự kiện khẩn cấp (logEvent).
● Có khả năng tự thiết kế hệ thống cảnh báo từ xa cho bất kỳ ngưỡng nguy hiểm nào trong thực tế.
CHUẨN BỊ CHO BUỔI TIẾP THEO
Buổi 9: Mở rộng hệ thống tưới cây Buổi 3 — không chỉ giám sát mà còn ĐIỀU KHIỂN bơm nước từ xa qua điện thoại.

## Slide 26
IoT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
B8: Cảnh báo Ngập lụt từ xa
B8 App
12cm
Mực nước
26°C
Nhiệt độ nước
BẬT
Cảnh báo ngập
Lịch sử mực nước
Web Dashboard
12cm
Mực nước
BẬT
Trạng thái
Xu hướng mực nước
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt · datnlt@tdmu.edu.vn