## Slide 1
IoT
ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
BUỔI 9/12 · NỐI TIẾP B3
B9: Web App & Mobile App — Điều khiển Tưới cây từ xa
Mở rộng hệ thống Soil Moisture + Relay + Bơm của Buổi 3 thành ứng dụng vừa giám sát vừa ĐIỀU KHIỂN 2 chiều
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt
Nền tảng: Blynk IoT (App di động + Web Dashboard)
B9 App
380
Độ ẩm đất
BẬT
Bơm đang chạy
Bật/Tắt thủ công
Lịch sử độ ẩm đất
Web Dashboard
380
Độ ẩm đất
BẬT
Trạng thái bơm
Xu hướng độ ẩm
B9 ↔ B3
Minh hoạ bố cục giao diện App/Web — thiết kế thực tế tuỳ chỉnh trong Blynk.Console

## Slide 2
IoT
B9 · MỤC TIÊU BÀI HỌC
Mục tiêu bài học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
1
1
Hiểu và triển khai được luồng điều khiển 2 CHIỀU: App gửi lệnh xuống thiết bị (khác với B7/B8 chỉ 1 chiều thiết bị → App).
2
Sử dụng hàm BLYNK_WRITE() để nhận lệnh điều khiển bơm thủ công từ điện thoại.
3
Thiết kế cơ chế chuyển đổi giữa chế độ Tự động (theo ngưỡng) và chế độ Thủ công (người dùng điều khiển) trên cùng 1 hệ thống.
4
Cho phép người dùng tự chỉnh ngưỡng bật bơm từ xa bằng Slider, không cần nạp lại code.

## Slide 3
IoT
B9 · ÔN LẠI KIẾN THỨC
Nhắc lại hệ thống phần cứng B3
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
2
● Buổi 3 đã xây dựng: cảm biến độ ẩm đất < 400 → tự động bật Relay → Bơm chạy tưới nước.
● Hạn chế: ngưỡng 400 bị "khoá cứng" trong code — muốn đổi ngưỡng phải nạp lại chương trình; và không thể chủ động bật bơm ngay cả khi đất chưa khô (vd trước khi đi công tác dài ngày).
● Buổi 9 bổ sung: (1) cho phép bật/tắt bơm thủ công từ xa, (2) cho phép chỉnh ngưỡng từ xa bằng Slider trên App.
BÀI B9 SẼ MỞ RỘNG PHẦN NÀO?
Chỉ bổ sung PHẦN MỀM (thư viện Blynk + WiFi) — toàn bộ sơ đồ đấu dây và logic cảm biến/thiết bị chấp hành đã học ở B3 được giữ nguyên 100%, không cần lắp lại mạch.

## Slide 4
IoT
B9 · NỀN TẢNG
Blynk IoT là gì?
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
3
● Blynk IoT là nền tảng đám mây (Cloud) chuyên dụng cho thiết bị nhúng — cho phép thiết bị như ESP32-S3 gửi dữ liệu lên và nhận lệnh điều khiển xuống, hiển thị qua ứng dụng di động (iOS/Android) và Web Dashboard mà không cần tự xây server riêng.
● Mỗi loại thiết bị được định nghĩa bằng 1 "Template" — gồm Template ID, danh sách Datastream (dữ liệu trao đổi) và cấu hình Widget mặc định.
● Datastream (còn gọi là Virtual Pin, ký hiệu V0, V1, V2...) là các "kênh dữ liệu ảo" độc lập với chân GPIO vật lý — dùng để trao đổi bất kỳ loại dữ liệu nào (số, chuỗi, trạng thái) giữa firmware và Cloud.
● Mỗi thiết bị vật lý có 1 Auth Token duy nhất — đóng vai trò như "mật khẩu riêng" xác thực thiết bị đó với đúng tài khoản Cloud của người dùng.
● Firmware giao tiếp với Cloud qua 2 chiều: Blynk.virtualWrite(V_pin, value) để GỬI dữ liệu lên App/Web; hàm BLYNK_WRITE(V_pin) để NHẬN lệnh điều khiển từ App/Web gửi xuống.

## Slide 5
IoT
B9 · KIẾN TRÚC
Kiến trúc kết nối Board — Cloud — App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
4
ESP32-S3 (B3)
Kết nối WiFi (Internet)
Blynk Cloud (Datastream)
App di động & Web Dashboard
Dữ liệu đi 2 CHIỀU qua Blynk Cloud: (1) Cảm biến → Board → Cloud → App/Web (giám sát), và (2) App/Web → Cloud → Board → Thiết bị chấp hành (điều khiển ngược lại, nếu bài có Switch/Slider).
Vận dụng cụ thể cho bài B9:
● Độ ẩm đất
● Trạng thái bơm hiện tại
● Công tắc điều khiển bơm thủ công
● Ngưỡng bật bơm tự động

## Slide 6
IoT
B9 · CẤU HÌNH CLOUD
Bảng ánh xạ Datastream (Virtual Pin)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
5
Virtual Pin | Ý nghĩa dữ liệu | Kiểu dữ liệu / Đơn vị | Widget đề xuất
V0 | Độ ẩm đất | Integer, ADC (0-1023) | Gauge
V1 | Trạng thái bơm hiện tại | Integer, 0/1 (chỉ đọc) | LED
V2 | Công tắc điều khiển bơm thủ công | Integer, 0/1 | Switch (App → Board)
V3 | Ngưỡng bật bơm tự động | Integer, 0-1023 | Slider (App → Board)
Datastream được khai báo 1 lần trong Blynk.Console (Template → Datastreams), sau đó firmware chỉ cần gọi đúng số hiệu Virtual Pin (V0, V1...) tương ứng — không cần khai báo lại trong code.

## Slide 7
IoT
B9 · GIAO DIỆN APP
Thiết kế giao diện Mobile App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
6
B9 Dashboard
380
Độ ẩm đất
BẬT
Bơm đang chạy
Bật/Tắt thủ công
Lịch sử độ ẩm đất
Danh sách Widget sử dụng:
Gauge (đồng hồ đo) — “Độ ẩm đất”
LED (đèn trạng thái) — “Bơm đang chạy”
Switch (công tắc) — “Bật/Tắt thủ công”
SuperChart (biểu đồ) — “Lịch sử độ ẩm đất”
Nguyên tắc thiết kế: đặt Widget quan trọng nhất (cảnh báo, trạng thái) ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình, nhóm các Widget cùng loại cảm biến gần nhau, ưu tiên Gauge/LED cho dữ liệu cần đọc nhanh.

## Slide 8
IoT
B9 · GIAO DIỆN WEB
Thiết kế Web Dashboard
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
7
blynk.cloud — KMT Smart Irrigation
380
Độ ẩm đất
BẬT
Trạng thái bơm
Xu hướng độ ẩm
Khác biệt so với Mobile App:
● Web Dashboard phù hợp xem trên màn hình lớn (phòng điều khiển, máy tính bàn) — bố cục nhiều cột hơn App.
● Có thể chia sẻ Dashboard cho nhiều người xem (Viewer) mà không cần chia sẻ tài khoản đăng nhập chính.
● Truy cập trực tiếp qua trình duyệt tại web.blynk.cloud, không cần cài đặt ứng dụng.

## Slide 9
IoT
B9 · HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Quy trình cài đặt gồm 3 giai đoạn
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
8
GIAI ĐOẠN 1 Thiết lập Cloud (Web)
blynk.cloud
Đăng ký tài khoản Blynk
Tạo Template + Datastream
Tạo Device, lấy Auth Token
Dựng Web Dashboard
GIAI ĐOẠN 2 Thiết lập App di động
Blynk IoT App
Cài đặt Blynk IoT (App Store/Google Play)
Đăng nhập cùng tài khoản Bước 1
Dựng giao diện Mobile Widget
GIAI ĐOẠN 3 Nạp code & Kết nối
Arduino IDE
Dán Template ID + Auth Token vào code
Nạp code lên board qua Arduino IDE
Kiểm tra trạng thái Online, thử nghiệm
Toàn bộ 3 giai đoạn CHỈ cần làm 1 lần cho mỗi thiết bị — sau khi đã kết nối thành công, dữ liệu tự động cập nhật mỗi khi board bật nguồn.

## Slide 10
IoT
B9 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 1-2
Đăng ký tài khoản & Tạo Template (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
9
1
Mở trình duyệt, truy cập blynk.cloud, bấm "Sign Up" (hoặc "Create Account") để tạo tài khoản mới.
2
Nhập Email + Mật khẩu, hoặc chọn "Continue with Google" để đăng ký/đăng nhập nhanh — xác nhận email nếu hệ thống yêu cầu.
3
Sau khi đăng nhập thành công, vào mục "Templates" ở thanh menu bên trái (khu vực Developer Zone).
4
Bấm "+ New Template", đặt tên Template là "KMT Smart Irrigation" để dễ nhận diện.
5
Chọn Hardware = "ESP32", Connection Type = "WiFi" (đúng loại board ESP32-S3 đang dùng) > bấm "Done" để hoàn tất tạo Template.
💡 Ghi nhớ chính xác tên Template — sẽ dùng lại khi tạo Device ở bước sau.

## Slide 11
IoT
B9 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 3
Thêm Datastream cho từng cảm biến (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
10
1
Trong Template vừa tạo, chuyển sang tab "Datastreams".
2
Bấm "+ New Datastream" > chọn loại "Virtual Pin".
3
Điền đầy đủ: Name (tên gợi nhớ), Pin (chọn đúng số V), Data Type (Integer/Double), giá trị Min/Max theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế ở slide trước.
4
Lặp lại thao tác trên cho đến khi tạo đủ 4 Datastream (V0 → V3) đúng theo bảng.
5
Bấm "Save" sau mỗi Datastream để lưu lại cấu hình.
💡 Đặt tên Datastream và Virtual Pin phải khớp CHÍNH XÁC với số hiệu V-pin dùng trong code ở các slide sau.

## Slide 12
IoT
B9 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 4
Tạo Device & lấy Auth Token (Web)
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
11
1
Vào mục "Devices" ở menu bên trái > bấm "+ New Device".
2
Chọn "From template" > chọn đúng Template "KMT Smart Irrigation" vừa cấu hình ở bước trước.
3
Đặt tên riêng cho thiết bị (ví dụ "Trạm B9 - Phòng Lab") > bấm "Create".
4
Hệ thống hiển thị Auth Token — đây là "mật khẩu" DUY NHẤT của riêng thiết bị này, bấm biểu tượng copy để sao chép.
5
Dán chuỗi Auth Token vừa copy vào đúng dòng BLYNK_AUTH_TOKEN trong code Arduino (sẽ dùng ở các slide Mã nguồn tiếp theo).
💡 TUYỆT ĐỐI không chia sẻ Auth Token công khai (vd đăng lên GitHub/Facebook) — ai có Token đều điều khiển được thiết bị.

## Slide 13
IoT
B9 · CÀI ĐẶT WEB · BƯỚC 5
Dựng Web Dashboard — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
12
1
Trong Device vừa tạo, chuyển sang tab "Web Dashboard".
2
Bấm biểu tượng bút chì "Edit" để vào chế độ chỉnh sửa.
3
Từ khay Widget bên phải, kéo thả từng Widget (Gauge/LED/Chart...) tương ứng bảng thiết kế đã học vào vùng làm việc.
4
Bấm vào từng Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin tương ứng > đặt tên hiển thị, đơn vị, dải màu cảnh báo.
5
Sắp xếp lại vị trí/kích thước các Widget cho gọn gàng, dễ nhìn > bấm "Save".

## Slide 14
IoT
B9 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 6-7
Cài đặt & Đăng nhập Blynk IoT App
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
13
1
Mở App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), tìm kiếm chính xác "Blynk IoT".
2
Cài đặt và mở ứng dụng vừa tải về.
3
Đăng nhập bằng ĐÚNG tài khoản đã dùng để tạo Template ở Bước 1 (email hoặc Google).
4
Ứng dụng tự động đồng bộ, hiển thị thiết bị vừa tạo trong danh sách "Devices".
5
Chạm vào thiết bị để mở — màn hình lúc này còn trống vì chưa có Widget nào được thêm.
💡 Lưu ý phân biệt "Blynk IoT" (app hiện hành) với "Blynk" bản cũ đã ngừng phát triển — cài nhầm sẽ không thấy Template/Device vừa tạo.

## Slide 15
IoT
B9 · CÀI ĐẶT APP · BƯỚC 8-9
Dựng giao diện Mobile App — kéo thả Widget
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
14
1
Chạm biểu tượng bút chì (Edit) ở góc trên bên phải màn hình thiết bị để vào chế độ chỉnh sửa.
2
Khay Widget trượt lên từ phía dưới màn hình — chọn và kéo thả từng Widget vào vùng làm việc.
3
Chạm vào Widget vừa thả > mục DATASTREAM > chọn đúng Virtual Pin theo đúng bảng ánh xạ đã thiết kế.
4
Tuỳ chỉnh tên hiển thị, màu sắc, dải giá trị (min/max) cho từng Widget để dễ đọc.
5
Kéo-thả sắp xếp lại vị trí các Widget, sau đó chạm dấu ✓ (Save) ở góc trên để lưu và thoát chế độ chỉnh sửa.

## Slide 16
IoT
B9 · HOÀN TẤT · BƯỚC 10-11
Nạp code & Kiểm tra kết nối thành công
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
15
1
Mở Arduino IDE trên máy tính, cài thư viện "Blynk" (Sketch > Include Library > Manage Libraries > tìm "Blynk").
2
Dán đầy đủ đoạn code ở 2 slide "Mã nguồn mở rộng" tiếp theo vào 1 file .ino.
3
Kiểm tra lại đã điền đúng: BLYNK_AUTH_TOKEN (lấy ở Bước 4), tên WiFi (ssid) và mật khẩu WiFi (pass).
4
Chọn đúng Board "ESP32S3 Dev Module" và cổng COM tương ứng trong Arduino IDE > bấm Upload.
5
Mở Serial Monitor (baud rate 115200) — quan sát dòng chữ xác nhận kết nối WiFi và Blynk thành công.
6
Quay lại App/Web: chấm tròn trạng thái thiết bị chuyển từ xám "Offline" sang xanh lá "Online", số liệu bắt đầu cập nhật realtime trên các Widget.

## Slide 17
IoT
B9 · XỬ LÝ SỰ CỐ
Các lỗi thường gặp khi cài đặt
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
16
Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách khắc phục
Thiết bị luôn hiện "Offline" | Sai Auth Token, hoặc sai tên/mật khẩu WiFi trong code | Kiểm tra lại BLYNK_AUTH_TOKEN dán đúng; xem Serial Monitor để xác nhận board đã kết nối được WiFi
Widget không hiển thị số liệu (mãi 0 hoặc trống) | Widget gán sai Virtual Pin, hoặc code chưa gọi đúng Blynk.virtualWrite() | Vào chỉnh sửa Widget > kiểm tra mục DATASTREAM đã chọn đúng V-pin theo bảng ánh xạ chưa
App điện thoại không thấy Device/Template mới | Đăng nhập App bằng tài khoản khác với tài khoản tạo Template trên Web | Đăng xuất, đăng nhập lại đúng email đã dùng trên Blynk.Console; kéo màn hình để làm mới
Gạt Switch trên App nhưng thiết bị không phản ứng | Thiếu hàm BLYNK_WRITE(V_pin) tương ứng trong code, hoặc thiết bị đang mất kết nối | Kiểm tra code có định nghĩa đúng BLYNK_WRITE() cho đúng V-pin; kiểm tra trạng thái Online
Không nhận được thông báo dù đã vượt ngưỡng | Automation chưa được Bật (Enable), hoặc App bị chặn quyền thông báo | Kiểm tra trạng thái Enable trong tab Automations; vào Cài đặt điện thoại > Thông báo > cho phép Blynk IoT gửi
Cài nhầm app "Blynk" bản cũ thay vì "Blynk IoT" | Không để ý tên ứng dụng chính xác khi tìm trên App Store/Google Play | Gỡ bản cũ, tìm chính xác "Blynk IoT" (icon chữ B nền xanh lá mới) để cài lại

## Slide 18
IoT
B9 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Kết nối WiFi & Blynk Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
17
#include <WiFi.h>
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "{tmpl_name}"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char ssid[] = "TEN_WIFI_CUA_BAN";
char pass[] = "MAT_KHAU_WIFI";
BlynkTimer timer;

## Slide 19
IoT
B9 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Xử lý logic & Gửi dữ liệu lên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
18
bool manualMode = false;
int soilThreshold = 400;
// Duoc goi TU DONG moi khi nguoi dung gat cong tac V2 tren App/Web
BLYNK_WRITE(V2) {
manualMode = param.asInt();
if (manualMode) {
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Bat bom ngay theo lenh thu cong
} else {
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
}
}
// Duoc goi TU DONG moi khi nguoi dung keo Slider V3 tren App/Web
BLYNK_WRITE(V3) {
soilThreshold = param.asInt(); // Cap nhat nguong tu xa, khong can nap lai code
}
void sendSensorData() {
int soilVal = analogRead(SOIL_PIN);
Blynk.virtualWrite(V0, soilVal);
if (!manualMode) { // Chi tu dong quyet dinh khi KHONG o che do thu cong
bool pumpOn = soilVal < soilThreshold;
digitalWrite(RELAY_PIN, pumpOn ? HIGH : LOW);
Blynk.virtualWrite(V1, pumpOn ? 1 : 0);
} else {
Blynk.virtualWrite(V1, 1);
}
}

## Slide 20
IoT
B9 · MÃ NGUỒN MỞ RỘNG
Khởi tạo & Vòng lặp chính
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
19
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
timer.setInterval(2000L, sendSensorData);
}
void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
}

## Slide 21
IoT
B9 · TỰ ĐỘNG HOÁ
Cảnh báo & Automation trên Cloud
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
20
QUY TẮC AUTOMATION CHO BÀI B9
Automation trong Blynk.Console: nếu Độ ẩm đất (V0) < 250 (rất khô) VÀ chế độ thủ công (V2) đang TẮT liên tục hơn 30 phút → gửi nhắc nhở "Kiểm tra hệ thống tưới — đất đang rất khô".
Các bước cấu hình trên Blynk.Console (Web):
1
Mở thiết bị trên Blynk.Console > chuyển sang tab "Automations" > bấm "+ Create Automation".
2
Đặt tên quy tắc dễ nhớ > phần "IF" chọn đúng Datastream cần theo dõi > chọn phép so sánh (>, <, =) > nhập giá trị ngưỡng.
3
Phần "THEN" chọn hành động "Send Notification" (thông báo đẩy) và/hoặc "Send Email" > soạn nội dung cảnh báo.
4
Bấm "Save" rồi gạt công tắc "Enable" ở đầu quy tắc để chính thức kích hoạt — có thể Tắt/Bật lại bất cứ lúc nào mà không cần sửa code.

## Slide 22
IoT
B9 · ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
Giá trị thực tế khi có App/Web
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
21
Điều khiển tưới cây khi đi vắng dài ngày
Chủ vườn bật/tắt bơm thủ công qua điện thoại dù đang ở xa hàng trăm km.
Tinh chỉnh ngưỡng theo mùa mà không cần kỹ thuật viên
Người quản lý tự đổi ngưỡng tưới qua Slider (mùa khô tưới sớm hơn, mùa mưa tưới muộn hơn) mà không cần lập trình viên can thiệp.
Nông trại quy mô vừa và nhỏ
Một App duy nhất quản lý nhiều khu vườn/nhà kính khác nhau, mỗi khu 1 Template riêng.
Ghi log vận hành phục vụ tối ưu hoá
Lịch sử bật/tắt bơm giúp phân tích lượng nước tiêu thụ, tối ưu chi phí nước tưới.

## Slide 23
IoT
B9 · LƯU Ý TRIỂN KHAI
Lưu ý khi triển khai thực tế
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
22
!
Điều khiển 2 chiều tiềm ẩn rủi ro an toàn cao hơn giám sát 1 chiều — bắt buộc bảo vệ Auth Token nghiêm ngặt, tránh người lạ điều khiển bơm sai thời điểm.
!
Cần xử lý rõ ràng ưu tiên giữa chế độ Tự động và Thủ công (như code mẫu dùng biến manualMode) để tránh xung đột logic — 2 luồng điều khiển giành quyền cùng lúc.
!
Nếu App gửi lệnh đúng lúc mất kết nối, lệnh có thể không đến được thiết bị — không nên dùng cho các tình huống cần đảm bảo tuyệt đối (an toàn cháy nổ, y tế).
!
Relay đóng/ngắt theo lệnh từ xa nhiều lần trong ngày sẽ giảm tuổi thọ nhanh hơn — cân nhắc giới hạn số lần bật/tắt thủ công liên tiếp trong code.

## Slide 24
IoT
B9 · ÔN TẬP
Câu hỏi thảo luận cuối buổi
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
23
Q1
BLYNK_WRITE(V2) được gọi khi nào? Nó khác gì so với Blynk.virtualWrite(V2, ...)?
Q2
Giải thích vì sao code mẫu cần biến manualMode để phân xử giữa chế độ tự động và thủ công.
Q3
Nếu người dùng vừa gạt Switch bật bơm thủ công, vừa lúc đó độ ẩm đất đã rất cao (đất ướt), hệ thống hiện tại sẽ ưu tiên chế độ nào? Có hợp lý không?
Q4
Đề xuất cải tiến để tự động TẮT chế độ thủ công sau một khoảng thời gian nhất định (tránh quên tắt bơm bằng tay).

## Slide 25
IoT
B9 · TỔNG KẾT
Tổng kết buổi học
IOT TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG · B9
24
Những điều đã đạt được:
● Đã triển khai thành công điều khiển 2 chiều đầu tiên trong chuỗi bài — App không chỉ xem mà còn RA LỆNH cho thiết bị.
● Nắm vững cặp hàm cốt lõi của Blynk: Blynk.virtualWrite() (gửi lên) và BLYNK_WRITE() (nhận lệnh xuống).
● Hiểu được bài toán thực tế khi kết hợp logic tự động (ngưỡng cảm biến) với can thiệp thủ công của con người.
CHUẨN BỊ CHO BUỔI TIẾP THEO
Buổi 10: Mở rộng hệ thống cảnh báo khí độc Buổi 4 — tắt còi khẩn cấp từ xa và nhận thông báo nguy hiểm tức thời.

## Slide 26
IoT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
B9: Điều khiển Tưới cây từ xa
B9 App
380
Độ ẩm đất
BẬT
Bơm đang chạy
Bật/Tắt thủ công
Lịch sử độ ẩm đất
Web Dashboard
380
Độ ẩm đất
BẬT
Trạng thái bơm
Xu hướng độ ẩm
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Tấn Đạt · datnlt@tdmu.edu.vn